PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENÓW POŁOŻONYCH

W POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI MIEJSCOWOŚCI SIEDLEC

Opracowanie:

Justyna Fribel

marzec 2019 r.

Niniejsza prognoza oddziaływania na środowisko uwzględnia zmiany w projekcie mpzp wprowadzone 
w wyniku dokonanych uzgodnień i opinii, w tym opinii RDOŚ z dnia .06.11.2018 r. WOO-III.410.687.2018.AK.1

SPIS TREŚCI:

1.	WPROWADZENIE	4

1.1.	Informacje wstępne	4

1.2.	Podstawy formalno-prawne opracowania	4

1.3.	Cel i zakres merytoryczny opracowania	5

1.4.	Wykorzystane materiały i metody pracy	5

2.	CHARAKTERYSTYKA ORAZ STAN ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO_______ 8

2.1.	Położenie, użytkowanie i zagospodarowanie terenu	8

2.2.	Rzeźba terenu	8

2.3.	Budowa geologiczna i warunki gruntowe	8

2.4.	Zasoby naturalne	9

2.5.	Warunki wodne	9

2.6.	Gleby	10

2.7.	Szata roślinna_______________________________________________________ 10

2.8.	Świat zwierzęcy	10

2.9.	Klimat lokalny	11

2.10.	Obszary i obiekty chronione ____________________________________________11

2.11.	Dziedzictwo kulturowe	13

2.12.	Jakość powietrza atmosferycznego	13

2.13.	Jakość wód	16

2.14.	Klimat akustyczny	19

3.	ISTNIEJĄCE PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA REALIZACJI PROJEKTU PLANU, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCE OBSZARÓW CHRONIONYCH NA PODSTAWIE USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY	20

4.	INFORMACJA O GŁÓWNYCH CELACH I ZAWARTOŚCI PROJEKTU PLANU, POWIĄZANIE Z INNYMI DOKUMENTAMI	23

4.1.	Cel i zakres opracowania projektu planu	23

4.2.	Ustalenia projektu planu	23

4.3.	Powiązanie ustaleń projektu planu z innymi dokumentami  	28

4.4.	Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji ustaleń projektu planu	30

5.	CELE OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONE NA SZCZEBLU MIĘDZYNARODOWYM, KRAJOWYM I LOKALNYM ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU	30

6.	PRZEWIDYWANE ODDZIAŁYWANIA USTALEŃ PROJEKTU PLANU NA ŚRODOWISKO	36

6.1.	Oddziaływanie na powierzchnię ziemi	36

6.2.	Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne	38

6.3.	Oddziaływanie na różnorodność biologiczną i krajobraz	  39

6.4.	Oddziaływanie na szatę roślinną	41

6.5.	Oddziaływanie na zwierzęta	41

6.6.	Oddziaływanie na dobra materialne	42

6.7.	Oddziaływanie na zasoby naturalne	42

6.8.	Oddziaływanie na ludzi	42

6.9.	Oddziaływanie na klimat	43

6.10.	Oddziaływanie na powietrze	44

6.11.	Oddziaływanie na klimat akustyczny	45

6.12.	Oddziaływanie na dziedzictwo kulturowe	45

6.13.	Oddziaływanie na formy ochrony przyrody, w tym obszary Natura 2000	45

6.14.	Oddziaływanie transgraniczne	45

7.	rozwiązania eliminujące lub ograniczające negatywne oddziaływanie na środowisko	46

7.1.	Z zakresu ochrony powierzchnię ziemi	46

7.2.	Z zakresu ochrony zasobów wód	46

7.3.	Z zakresu szaty roślinnej, bioróżnorodności i krajobrazu	47

7.4.	Z zakresu ochrony przyrody	47

7.5.	Z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego	47

7.6.	Z zakresu ochrony przed hałasem	48

7.7.	Z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego	48

8.	Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień planu oraz częstotliwości jej przeprowadzania	49

9.	Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projekcie planu	50

10.	STRESZCZENIE I WNIOSKI	51

ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE

- Granica obszaru objętego opracowaniem mpzp na tle ortofotomapy.

- Granica obszaru objętego opracowaniem mpzp na tle mapy topograficznej.

- Dokumentacja fotograficzna obszaru objętego opracowaniem mpzp.

- Projekt mpzp, marzec 2019 r.

1.	WPROWADZENIE

## informacje wstępne

Przedmiotem niniejszego opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w południowej części miejscowości Siedlec.

Projekt planu opracowywany jest na podstawie uchwały nr XL/195/2017 Rady Gminy Siedlec z dnia 07 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w południowej części miejscowości Siedlec. Powierzchnia obszaru objętego projektem planu wynosi około 5,37 ha. Teren położony jest położony jest w południowo – zachodniej części województwa wielkopolskiego, w powiecie wolsztyńskim, w gminie Siedlec. Według wypisu z rejestru gruntów sporządzonego przez Starostę Wolsztyńskiego działki stanowią: lasy, grunty orne, łąki trwałe i droga. Przedmiotowy teren położony jest w przy drodze gminnej (fragment wchodzi w granice opracowania), terenach leśnych, Rowu Żodyńskiego. Obszar opracowania oddalony jest o ok. 13 km w kierunku wschodnim od lotniska Babimost oraz około 500 m od drogi krajowej nr 32. W odległości około 200 m w kierunku północno-zachodnim od przedmiotowego obszaru znajduje się teren zabudowy produkcyjno-usługowej zakładów mięsnych. Teren jest niezabudowany.

W obecnie obowiązującym Studium przyjęto następujące kierunki zagospodarowania: lasy, teren potencjalnej lokalizacji obiektów zorganizowanej działalności gospodarczej (potencjalne tereny rozwoju i lokalizacji obiektów działalności gospodarczej oraz urządzeń infrastruktury technicznej), teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej bez prawa do zabudowy oraz teren drogi gminnej.

Obszar opracowania położony jest w zasięgu uzbrojenia technicznego, tj. sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, elektroenergetycznej i gazowej.

Plan będzie narzędziem, które umożliwi odpowiednie zagospodarowanie terenu, wprowadzenie nowej zabudowy z uwzględnieniem ładu przestrzennego oraz określi właściwą obsługę komunikacyjną. Przedmiotowy obszar wymaga czytelnego ustalenia przeznaczenia terenu, określenia charakteru zabudowy oraz szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu. Przystąpienie do sporządzania planu umożliwia społeczeństwu wpływ na przyszłe zagospodarowanie terenu, poprzez możliwość udziału w procesie opracowania planu.

## 1.2.  podstawy formalno-prawne opracowania

Obowiązek sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko wynika z ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. W myśl powyższej ustawy, prognoza oddziaływania na środowisko stanowi podstawowy dokument, niezbędny do przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji polityki, strategii, planu lub programu. Zgodnie z art. 51 ust. 1, organ opracowujący m.in. projekt planu zagospodarowania przestrzennego sporządza prognozę oddziaływania na środowisko.

Na obowiązek sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko dotyczącej projektu planu miejscowego wskazuje również art. 17 pkt. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z którym wójt, burmistrz 
albo prezydent miasta „sporządza projekt planu miejscowego (...), wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”. Stosownie do tej ustawy projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko przedkładane są instytucjom i organom właściwym 
do zaopiniowania i uzgodnienia projektu planu, a także są przedmiotem społecznej oceny – podlegają wyłożeniu do publicznego wglądu.

## cel i zakres merytoryczny opracowania

Prognoza oddziaływania na środowisko stanowi element procesu sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Głównym celem prognozy oddziaływania na środowisko jest identyfikacja i ocena najbardziej prawdopodobnych środowiskowych skutków realizacji ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i wynikających z niego form zagospodarowania terenów. Prognoza określa wzajemne relacje pomiędzy przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami planistycznymi, uwarunkowaniami środowiska przyrodniczego, aspektami gospodarczymi i społecznymi, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. W miarę potrzeby wskazuje również możliwości rozwiązań eliminujących lub ograniczających szkodliwe oddziaływanie na środowisko, mogących wynikać z realizacji ustaleń projektu mpzp oraz w zależności od potrzeb, formułować propozycje innych, niż w przedstawionym i opiniowanym projekcie - ustaleń sprzyjających ochronie środowiska.

W prognozie analizie i ocenie podlega projekt uchwały w sprawie mpzp (tekst) wraz z rysunkiem, stanowiącym załącznik graficzny uchwały.

Szczegółowy zakres informacji wymaganych w prognozie wskazano w art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Stosownie do wymogu art. 53 wyżej wskazanej ustawy, zakres i stopień szczegółowości informacji zawartych w niniejszej prognozie został uzgodniony z właściwymi organami, wskazanymi w art. 57 i 58 ustawy - Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu (pismem WOO-III.411.166.2018.PW.1 z dnia 10.05.2018 r.) oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Wolsztynie (pismem ON.NS.4500.4.2018 z dnia 24.04.2018 r.).

## 1.4.  Wykorzystane materiały i metody pracy

Przy opracowaniu niniejszej prognozy wykorzystano następujące materiały źródłowe:

Literatura:

- Geografia Polski. Mezoregiony fizyczno-geograficzne Kondracki J., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994,

- Kształtowanie i ochrona środowiska Bartkowski T., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1979,

- Fizjografia urbanistyczna Szponar A., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003,

- Klimat Niziny Wielkopolskiej. Woś A., Wyd. PWN, Poznań 1994,

- Regiony klimatyczne Polski. Okołowicz W., Wyd. PWN, 1982.

Materiały kartograficzne:

- mapa hydrograficzna w skali 1:50 000, ark. N-33-141-C WOLSZTYN, GUGiK oprac. GEOMAT Sp. z o.o. Poznań, druk; Geokart-International, Rzeszów 2001

- mapa hydrograficzna w skali 1:50 000, ark. N-33-140-D KARGOWA, GUGiK oprac. GEOMAT Sp. z o.o. Poznań, druk; Geokart-International, Rzeszów 2003

- szczegółowa mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000, ark. Wolsztyn, Wyd. Geologiczne – 1977r.

- mapa glebowo-rolnicza w skali 1:5 000, gmina Siedlec, obręb Siedlec,

- mapa sozologiczna w skali 1:50 000, ark. N-33-141-C WOLSZTYN, oprac. GEOPOL Sp. z o.o. Poznań, druk; Geokart-International, Rzeszów 2006

Akty prawne:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, o udziale społeczeństwa, w ochronie środowiska i ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081).

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1945),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r., poz. 2126 z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 28 września 1991 r.  o lasach (Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2067 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268),

- Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2018 r., poz. 954);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 
(Dz. U. z 2014 r., poz. 112),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U z 2014 r., poz. 1409),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183),

- Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2018 r., poz. 1183),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r w sprawie warunków, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska (Dz. U z 2003 r., Nr 130, poz. 1192 z późn. zm.).

Dokumenty, inne dostępne opracowania:

- Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego (Uchwała Nr XLII/628/2001 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2010 r., Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 155, poz. 2953),

- Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siedlec dla terenów położonych w południowej części miejscowości Siedlec,

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siedlec (uchwała Nr XXXIX/227/2002 Rady Gminy Siedlec z dnia 30 sierpnia 2002 roku 
z późn. zm.),

- Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w południowej części miejscowości Siedlec,

- Program Ochrony Środowiska gminy Siedlec na lata 2016-2025 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2030 (uchwała nr XXVIII/122/2016 Rady Gminy Siedlec z dnia 25 października 2016 r.),

- Strategia rozwoju gminy Siedlec na lata 2016-2030,

- Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy (Uchwała 
Nr XXXI/281/2017  Rady Gminy Siedlec z dnia 26 stycznia 2017 r.),

- Plan gospodarki odpadami dla gmin Przemęt, Siedlec, Wolsztyn – uczestników Związku Międzygminnego „Obra”,

- Program ochrony środowiska dla powiatu wolsztyńskiego na lata 2017-2020, 
z perspektywą do roku 2024,

- Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz B(a)P (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 1 sierpnia 2017 r., poz. 5320),

- Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2017, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Poznań 2018,

- Roczna ocena jakości powietrza w województwie wielkopolskim za rok 2017, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, Poznań 2018.

Inne źródła:

- wizja terenowa (lipiec 2018 r.)

- www.geoportal.gov.pl

- www.geoportal.pgi.gov.pl

- www.wodgik.pl

- www.maps.live.com

- www.gdos.gov.pl

- http://dm.pgi.gov.pl

- www.natura2000.gdos.gov.pl

- www.poznan.wios.gov.pl

- http://mjwp.gios.gov.pl

Powyższe materiały w połączeniu z przeprowadzoną wizją terenową pozwoliły 
na opracowanie charakterystyki stanu funkcjonowania środowiska w podziale 
na poszczególne komponenty.

Prognozę oddziaływania na środowisko sporządzono przy zastosowaniu metody indukcyjno-opisowej, polegającej na charakterystyce istniejących zasobów środowiska 
oraz łączeniu w całość posiadanych informacji o dotychczasowych mechanizmach funkcjonowania środowiska i wskazaniu, jakie potencjalne skutki mogą wystąpić 
w środowisku w wyniku realizacji ustaleń planu.

Posłużono się również metodą porównawczą, wykorzystując wiedzę o funkcjonowaniu środowiska jako całości. Skonfrontowano zaproponowane rozwiązania planistyczne z istniejącymi uwarunkowaniami środowiskowymi. Prognozę oddziaływania 
na środowisko przedstawiono w zakresie, jaki umożliwia obecny stan dostępnej informacji o środowisku oraz w tym kontekście – stopień ogólności (lub szczegółowości) ustaleń planu.

# 2.	CHARAKTERYSTYKA ORAZ STAN ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

## 2.1.	położenie, użytkowanie i zagospodarowanie terenu

Obszar objęty granicami niniejszego opracowania położony jest w południowo 
– zachodniej części województwa wielkopolskiego, w powiecie wolsztyńskim, w gminie Siedlec. Opracowanie obejmuje teren położony w południowej części miejscowości Siedlec, po obu stronach ul. Piaskowej. Terenem opracowania objęto działki nr 392, 391, 393/6, 393/5, 378, 379, 382, 383, 386/1, 386/2, 387 i 398/3 obręb Siedlec.

Według wypisu z rejestru gruntów sporządzonego przez Starostę Wolsztyńskiego działki stanowią: lasy, grunty orne, łąki trwałe i droga. Przedmiotowy teren położony jest w przy drodze gminnej (fragment wchodzi w granice opracowania), terenów leśnych, Rowu Żodyńskiego. Obszar opracowania oddalony jest o ok. 13 km w kierunku wschodnim 
od lotniska Babimost oraz około 500 m od drogi krajowej nr 32. W odległości około 200 m
w kierunku północno-zachodnim od przedmiotowego obszaru znajduje się teren zabudowy produkcyjno-usługowej zakładów mięsnych. Teren jest niezabudowany.

### 2.2.	rzeźba terenu

Gmina Siedlec według podziału Polski na jednostki fizycznogeograficzne znajduje 
się w zasięgu mezoregionu: Pojezierze Poznańskie (315.51), makroregionu Pojezierza Wielkopolsko – Kujawskiego (315.5).

Pod względem ukształtowania terenu gmina Siedlec jest mało urozmaicona. Wysokości bezwzględne wahają się od 55 m n.p.m. w dolinie Północnego Kanału Obry 
do 108,0 m n.p.m. w rejonie wsi Józefin. Wysokości względne pomiędzy dnami dolin, 
a kulminacjami powierzchni wysoczyznowych osiągają przeważnie wartość 3-15 m. 
W południowo-zachodniej i północno-wschodniej części gminy wartości są wyższe i osiągają odpowiednio 20-34 m oraz 30-47 m.

Gmina Siedlec znajduje się w obrębie zaplecza marginalnej strefy fazy leszczyńskiej zlodowacenia bałtyckiego, którego buduje glina zwałowa o miąższości 5 m. Powierzchnię urozmaicają kemy oraz wydmy i pola eoliczne piasków pokrywowych. Tereny położone 
w północnej części wypełniają osady Sandru Nowotomyskiego. Na jego powierzchni występuje wiele wydm i eolicznych piasków pokrywowych. Dominują wydmy paraboliczne.

Na obecny charakter rzeźby wpłynął też klimat peryglacjalny jak również późniejsze procesy erozyjne, doprowadzające do złagodzenia pierwotnej rzeźby.

Największą powierzchnię gminy zajmuje wydmowa terasa środkowa. Występuje 
ona w centralnej części gminy, przechodząc w kierunku wschodnim we wspomnianą równinę sandrową, natomiast od zachodu graniczy z obszarem Rynny Zbąszyńskiej. Z terasy wydmowej wyodrębniają się pojedyncze pagórki wydmowe o bardzo małych deniwelacjach, nie przekraczających 5 metrów oraz denna terasa zalewowa rzeki Szarki i Północnego Kanału Obry.

Obszar opracowania podobnie jak zdecydowana większość obszaru gminy znajduje się na wysokości od 56 m do 58 m n.p.m. i jest płaską pozbawioną deniwelacji równiną.

### 2.3.	budowa geologiczna i warunki gruntowe

Analizowany obszar leży w obrębie jednostki geologicznej zwanej Monokliną, którą budują skały permsko-mezozoiczne leżące na podłożu paleozoicznym. Najstarsze skały permskie: zlepieńce, piaskowce i łupki czerwonego spągowca, przykryte są częściowo, serią dolno permskich skał wulkanicznych o miąższości 200-500 m. Strop utworów podpermskich zalega na głębokościach 2500-3000 m p.p.m., którą tworzą prekambryjskie gnejsy, migmaty 
i łupki krystaliczne, dewońskie łupki ilasto – piaszczyste, szarogłazy, kwarcyty, zlepieńce 
i gnejsy (pas szerokości 5-7 km na północ od linii Siedlec-Wolsztyn-Błocko), 
a na pozostałym obszarze karbońskie mułowce, iłowce, szarogłazy, piaskowce i zlepieńce. Monoklina przykryta jest zwartym pokładem skał mezozoicznych.

Największy odsetek powierzchni gminy stanowią iły, iłowce, iłomargle i dolomity triasu górnego. Mniejszą powierzchnię utworów tworzą piaskowce, piaski, mułowce, łupki ilaste jury dolnej, znajdujące się w północnej części gminy.

Powierzchnia podplejstoceńska zbudowana jest z mioceńskich iłów, mułków 
i piasków. Miąższość utworów czwartorzędowych wynosi przeciętnie 50-65 m. W północno-wschodniej części gminy miąższość utworów może dochodzić nawet do 80 m.

2.4. zasoby naturalne

Na obszarze objętym granicami projektu mpzp nie stwierdzono występowania udokumentowanych i zarejestrowanych nieodnawialnych zasobów w postaci złóż naturalnych.

Natomiast obszar obejmuje koncesja nr 24/95/Ł z dnia 12.10.2016 r. na poszukiwanie 
i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż w obszarze „Świebodzin - Wolsztyn, ważna do dnia 12.10.2046 r.

### 2.5. warunki wodne

Wody powierzchniowe

Analizowany obszar, podobnie jak cala gmina Siedlec położony 
jest w dorzeczu Obry. Na analizowanym terenie, nie występują żadne cieki i zbiorniki wodne. Natomiast północna granica projektu planu dla działek nr 387, 386/2, 383, 382, 379 i 378 przebiega bezpośrednio wzdłuż granicy Rowu Żodyńskiego. Rów ten stanowi jeden 
z głównych dopływów Północnego Kanału Obry.

Na północ i południe od Jaromierza występuje kilka izolowanych zagłębień bezodpływowych, głównie typu chłonnego. Zlokalizowane są głównie na obszarach, 
gdzie w litologii utworów powierzchniowych dominują piaski. Są to przeważnie zagłębienia śródwydmowe. Natomiast największym ciekiem przepływającym przez gminę jest Północny Kanał Obry, który przebiega w południowo – zachodniej części gminy w pobliżu Jażyńca, Jaromierza i Kopanicy.

Przedmiotowy obszar położony jest w zasięgu zlewni JCWP Obra od Kanału Dzwińskiego do Czarnej Wody (PLRW6000251878719). Posiada status naturalnej części wody o złym stanie. Jego cel środowiskowy to dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny. Jednakże wg oceny ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych jest zagrożony.

Wody podziemne

Wody podziemne swym charakterem i głębokością występowania odzwierciedlają cechy konfiguracyjne terenu oraz budowę geologiczną jego podłoża. Zwierciadło wody gruntowej wyraźnie nawiązuje do ukształtowania powierzchni terenu i w złagodzonej formie powtarza jej kształt. Na mało urozmaiconym obszarze gminy można wyróżnić wody podziemne na obszarach dolinnych i pozadolinnych. Wody podziemne występują tu głównie w piaskach rzecznych holoceńsko – plejstoceńskich. Zwierciadło wód ma charakter swobodny lub lekko napięty. Stabilizuje się na zróżnicowanych poziomach od 1 m 
w obniżeniach do 3 m (miejscami głębiej) w obrębie terasy średniej.

Zgodnie z mapą hydrograficzną w granicach analizowanego obszaru poziom wód gruntowych znajduje się głównie na głębokości od 1 m do 2 m p.p.t. Jedynie w północnych fragmentach obszaru opracowania poziom wód gruntowych obniża się i nie przekracza 1 m p.p.t.

Na omawianym obszarze podstawowe znaczenie dla zaopatrzenia gminy w wodę odgrywa poziom czwartorzędowy piętra plejstoceńskiego. W obrębie piętra czwartorzędowego poziom użytkowy zalega głównie na obszarze Doliny Obry będącej fragmentem jednego z najbardziej zasobnych czwartorzędowych głównych zbiorników wód podziemnych. Jest to Główny Zbiornik Wód Podziemnych (GZWP) nr 150 zwany Pradoliną Warszawsko-Berlińską. Jest to również zbiornik o charakterze porowym, wypełniający pradolinę i gromadzącym wody piętra czwartorzędowego. Warstwa wodonośna w zbiorniku jest słabo izolowana od powierzchni terenu, a zatem narażona na przenikanie zanieczyszczeń. Miąższość warstwy wodonośnej w obrębie zbiornika waha się w granicach 25-35 m. Współczynnik filtracji k utworów wodonośnych zawiera się w przedziale 5 10-5 ÷3 10-3 m/s. Przewodność hydrauliczna T zbiornika kształtuje się na poziomie około 50 m2/h. Szacunkowe zasoby dyspozycyjne tego zbiornika wynoszą 456,0 tys. m3/d. Znaczenie poziomu wód gruntowych (poza pradoliną) dla celów zaopatrzenia w wodę jest znikome. Poziom ten ujmowany jest tylko w studniach kopanych. Głębokość zalegania wody gruntowej uzależniona jest od wielu czynników: opadów atmosferycznych, gęstości sieci rzecznej, budowy geologicznej, rzeźby terenu.

Cały analizowany obszar znajduje się poza zasięgiem Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP).

Przedmiotowy obszar położony jest w zasięgu zlewni JCWP Obra od Kanału Dzwińskiego do Czarnej Wody (PLRW6000251878719).

### 2.6.	gleby

Na analizowanym terenie przydatność rolnicza występujących gleb jest niewielka. Zdecydowanie przeważają gleby piaszczyste głównie klasy V. Gleby klasy VI stanowią niewielki odsetek w stosunku do całej powierzchni obszaru opracowania.

Gleby gminy Siedlec są znacznie mniej korzystne niż średnia w województwie wielkopolskim a także średnia w kraju (w Polsce wynosi ona 66,6 pkt.). Zatem rolnictwo gminy cechuje się wysokim poziomem produkcji tylko dzięki wysokiej kulturze rolniczej i dużej pracowitości miejscowych rolników.

### 2.7.	szata roślinna

Na przedmiotowym obszarze występuje głównie lasy, który w przewadze stanowią bór świeży porośnięty głównie sosną pospolitą o zróżnicowanej strukturze wiekowej (od 30 do 58 lat). W obrębie lasów występują także halizny. Lasy na opracowywanym terenie zostały posadzone na terenach porolnych i stanowią własność prywatną. W sąsiedztwie analizowanego terenu znajdują się lasy o nieuregulowanej linii brzegowej. Obszar objęty projektem planu to również nieużytki porośnięte w większości ubogą roślinnością kserofityczną, tworzącą zbiorowiska dywanowe, lub kompleksem roślinności z dominacją traworośli i wieloletnimi roślinami zielnymi.

### 2.8.	świat zwierzęcy

Obszar objęty opracowaniem to częściowo teren leśny, co powoduje dogodne warunki 
do bytowania i rozwoju wielu przedstawicieli różnych zwierząt z grup: owadów, mięczaków, płazów, gadów, ptaków i ssaków. Z drugiej jednak strony sąsiedztwo zakładu produkcyjnego, terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej spowodowało, że na terenie opracowania występuje ograniczona liczba i rozmaitość gatunków zwierząt. Ograniczają się one 
do gatunków charakterystycznych dla gruntów rolnych oraz powszechnie występujących gatunków owadów i ptaków, które w pobliskich lasach posiadają siedliska lęgowe.

Obecność wymienionej w poprzednim punkcie flory wywiera wpływ 
na występowanie charakterystycznych dla terenu zwierząt. Na terenach pojawiać się mogą takie gatunki drobnych ssaków, jak: jeż (Erinaceus europaeus), mysz zaroślowa (Apodemus sylvaticus), lis (Vulpes vulpes), kuna leśna (Martes martes) czy też wiewiórka pospolita (Sciurus vulgaris). Nie można wykluczyć przypadkowego pojawianie się większych ssaków takich jak dziki (Sus scrofa) i sarny (Capreolus capreolus).

2.9.	klimat lokalny

Według regionalizacji klimatycznej W. Okołowicza obszar opracowania położony jest na obszarze regionu śląsko - wielkopolskiego, reprezentujący obszar przewagi wpływów oceanicznych. Klimat gminy Siedlec związany jest z ogólną cyrkulacją mas powietrza napływającego głównie znad północnego Atlantyku i basenu Morza Śródziemnego. Amplitudy temperatur są tutaj mniejsze od przeciętnych w Polsce, wiosna i lato wczesne oraz długie, zima łagodna i krótka, z nietrwałą pokrywą śnieżną. Długość okresu wegetacyjnego wynosi około 220 dni. Średnia temperatura stycznia waha się od –5,000C 
do +1,500C, lipca od +17,500C do +18,000C. Zima trwa tutaj około 70 dni, lato około 90 dni. Roczna suma opadów wynosi ca 550-600 mm. W ciągu roku występują 194 dni bez opadu przy 171 dniach z opadem. Najwyższa suma opadów przypada na miesiąc lipiec - sierpień, najniższa na luty - marzec. Pokrywa śnieżna trwa średnio około 50 dni. Nieciągłym zjawiskiem jest opad gradu. Najczęściej występuje wczesną wiosną, bardzo rzadko jesienią. 
W okresie wegetacyjnym trwającym od początku kwietnia do końca września średnie wartości opadu przekraczają 360 mm. Wiatry najczęściej wieją z kierunku zachodniego 
i południowo-zachodniego. Z reguły są to wiatry słabe. Rzadko występują wiatry silne 
i bardzo silne.

Bonitacja agroklimatu w gminie wyrażona w formie wskaźnika określającego zdolność plonotwórczą klimatu wynosi 11,2 pkt. (w skali 15 punktowej) i dlatego klimat można określić jako średnio sprzyjający produkcji rolniczej.

Na charakter klimatu lokalnego wpływa między innymi rzeźba terenu, sposób jego użytkowania, obecność wód, charakter szaty roślinnej.

Obszar opracowania charakteryzuje się z jednej strony wyrównanymi warunkami termicznymi, równomiernym nasłonecznieniem, małą wilgotnością i korzystną wymianą powietrza. Dodatkowo obecność terenów zalesionych wpływa na poprawę warunków termicznych i wilgotnościowych poprzez zmniejszenie dobowych wahań, charakteryzuje 
się jednak nieco gorszymi warunkami solarnymi z uwagi na zacienienie. Są to jednak tereny 
o powietrzu wzbogaconym w tlen, ozon, olejki eteryczne podnoszące komfort bioklimatyczny.

### 2.10.	obszary i obiekty chronione

Na obszarze objętym projektem planu nie występują cenne zasoby przyrodnicze, objęte prawną ochroną w formie parku narodowego, rezerwatu przyrody, parku krajobrazowego, obszaru chronionego krajobrazu, obszaru Natura 2000, zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, użytku ekologicznego, stanowiska dokumentacyjnego, pomników przyrody oraz ich otulin, ustanowione w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Na omawianym obszarze nie występuje również większość pozostałych obszarów chronionych, podlegających ochronie na podstawie innych przepisów odrębnych, tj.: główne zbiorniki wód podziemnych czy obszary ciche w aglomeracji. Omawiany obszar 
nie jest również zlokalizowany w zasięgu obszarów, na których obowiązują, niekiedy znaczące, ograniczenia w zagospodarowaniu i użytkowaniu terenów, np. obszarów ograniczonego użytkowania lub obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi.

Wyjątek stanowią grunty leśne, zajmujące obszar opracowania projektu planu. 
Lasy te stanowią własność prywatną i Skarbu Państwa.

Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 28 września 1991 o lasach w lasach zabrania się:

1) zanieczyszczania gleby i wód,

2) zaśmiecania,

3) rozkopywania gruntu,

4) niszczenia grzybów oraz grzybni,

5) niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów lub innych roślin,

6) niszczenia urządzeń i obiektów gospodarczych, turystycznych i technicznych oraz znaków 
i tablic,

7) zbierania płodów runa leśnego w oznakowanych miejscach zabronionych,

8) rozgarniania i zbierania ściółki,

9) wypasu zwierząt gospodarskich,

10) biwakowania poza miejscami wyznaczonymi przez właściciela lasu lub nadleśniczego,

11) wybierania jaj i piskląt, niszczenia lęgowisk i gniazd ptasich, a także niszczenia legowisk, nor i mrowisk,

12) płoszenia, ścigania, chwytania i zabijania dziko żyjących zwierząt,

13) puszczania psów luzem,

14) hałasowania oraz używania sygnałów dźwiękowych, z wyjątkiem przypadków wymagających wszczęcia alarmu(…).

Ponadto, w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego należy uwzględnić ustalenia planów urządzenia lasu dotyczące granic i powierzchni lasów, (…).

Należy również zwrócić uwagę na położenie gminy Siedlec w strukturze przyrodniczo-krajobrazowej obszarów chronionych. Gmina Siedlec dzięki swojemu położeniu w dolinie rzeki Obry, która jest korytarzem ekologicznym o znaczeniu krajowym ma bezpośrednie powiązania z obszarami węzłowymi:

5M (Obszar Międzyrzecki) – obszar węzłowy o znaczeniu międzynarodowym,

4K (Obszar Pojezierza Leszczyńskiego) – obszar węzłowy o znaczeniu krajowym.

Ponadto, w skład ekologicznego systemu obszarów chronionych wchodzą: rezerwaty przyrody, parki narodowe i krajobrazowe oraz obszary chronionego krajobrazu, a także stanowiska dokumentacyjne przyrody nieożywionej, użytki ekologiczne i zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. Zachodnia i północno-wschodnia część gminy wchodzi w skład obszaru chronionego krajobrazu. Część zachodnią zajmuje Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierze Sławskie, Pradolina Obry i Rynna Zbąszyńska – utworzony Uchwałą nr VII/49/85 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze 21 czerwca 1985 r. i zweryfikowany rozporządzeniem nr 6 Wojewody Zielonogórskiego z 10.07.1996 roku w sprawie wyznaczenia obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Województwa Zielonogórskiego 
nr 12, z 28.07.1996 roku) oraz rozporządzeniem nr 10 Wojewody Zielonogórskiego 
z dnia 10 lipca 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Ziel. Nr 12, poz. 109). Powierzchnia OChK 
wynosi 22 102 ha., z czego powierzchnia w obrębie gminy wynosi ok. 67 km2.

Na terenie gminy znajduje się także jeden rezerwat przyrody Wyspa na jeziorze Chobienickim o powierzchni 26,15 ha utworzony w 1959 r. Jest to rezerwat faunistyczno-florystyczny, którego powołanie miało na celu ochronę lęgowiska czapli siwej.

Natomiast teren opracowania położony jest wg Planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego w granicach krajowej migracji, rozprzestrzeniania i wymiany genetycznej organizmów żywych.

### 2.11.	dziedzictwo kulturowe

Gmina Siedlec szczyci się bogatą i dobrze udokumentowaną historią. Są tutaj liczne interesujące zabytki kultury materialnej stanowiące dziedzictwo wielkopolskiej kultury wiejskiej. Szczególną wartość przedstawiają dawne zagrody wiejskie, stanowiące przykład budownictwa wiejskiego z XIX w. Są także pałace i parki dworskie dające świadectwo historii rodzin ziemiańskich.

W granicach analizowanego obszaru nie występują jednak żadne obiekty chronione w rozumieniu ustawy o ochronie zabytków i opiece na zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. .

Obszar objęty projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego objęty jest natomiast strefą „W” ochrony archeologicznej zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych. Przedmiotem ochrony w strefie zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych są znajdujące się w niej zabytki archeologiczne stanowiące świadectwo życia i działalności człowieka. Zamierzenia inwestycyjne w strefie ochrony archeologicznej naruszające strukturę gruntu wymagają prowadzenia archeologicznych prac dokumentacyjno-zabezpieczających.

Miejscowość Siedlec i okoliczne wsie szczycą się bogatą i dobrze udokumentowaną historią. Przeprowadzone w 1950 r. badania archeologiczne wykazały, że rozwój osadnictwa wczesnohistorycznego na tym terenie nastąpił około roku 1400 p.n.e. Tereny te zasiedlała ludność kultury łużyckiej. Stanowiska ludności kultury łużyckiej z epoki brązu odkryto 
w Jaromierzu i Żodyniu, a w Grójcu i w pobliżu Chobienic, na tzw. Cichej Górce, natrafiono na fragmenty osady łużyckiej i cmentarzysko. Na południowym krańcu Jeziora Chobienickiego znajdują się ślady osady z późnego okresu rzymskiego (500 – 460 lat p.n.e.). Ponadto ślady osadnicze z wczesnego średniowiecza znaleziono w okolicach Jaromierza, Żodynia i Siedlca.

### 2.12.	jakość powietrza atmosferycznego

Wpływ na jakość powietrza atmosferycznego mogą mieć liniowe, punktowe 
oraz obszarowe źródła zanieczyszczeń. Powodują one emisję zanieczyszczeń do powietrza.

O stanie powietrza decyduje wielkość i przestrzenny rozkład emisji ze wszystkich źródeł; z uwzględnieniem przepływów transgranicznych i przemian fizykochemicznych zachodzących w atmosferze. Źródłem naturalnych zanieczyszczeń powietrza są np.: pożary lasów, erozja skał i gleb. Największym antropogenicznym źródłem emisji zanieczyszczeń jest proces energetycznego spalania paliw.

Na obszarze opracowania nie występują żadne obiekty i przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko. Ze względu na charakter zagospodarowania terenu objętego ustaleniami projektu planu nie stwierdzono występowania źródeł emisji substancji do powietrza. Stan atmosfery na obszarze opracowania oceniany jest jako dobry. 
Wpływa na to korzystne położenie obszarów w stosunku do przeważających kierunków wiatru (z sektora zachodniego w stronę centrum gminy), jak również zieleń lasów.

W niedalekim sąsiedztwie obszaru opracowania prowadzona jest jednak działalność gospodarcza, która może powodować emisję zanieczyszczeń do powietrza gazów i pyłów (m.in. Zakłady Mięsne „Sobkowiak” w Siedlcu).

Nie bez znaczenia jest także emisja zanieczyszczeń pochodzących z lokalnych kotłowni i indywidualnych palenisk domowych – tzw. emisja niska. Emisja zanieczyszczeń powietrza z tych źródeł w gminie Siedlec ma wpływ na stan sanitarny powietrza i dotyczy także przeważającej części obszaru powiatu. Przyczyną takiego stanu jest niski stopień centralnego zaopatrzenia w ciepło. Większość gospodarstw domowych opalanych 
jest węglem, a także często spalane są różnego rodzaju "paliwa zastępcze" (butelki 
i opakowania z mas plastycznych, guma, papier zafoliowany, itp.).

Poza ww. emitorami punktowymi, do znaczących, źródeł zanieczyszczeń mających wpływ na stan czystości powietrza w gminie Siedlec należy wymienić liniowe emitory zanieczyszczeń, w tym głównie drogę krajową nr 32 oraz pozostałe drogi wojewódzkie. Wielkość emisji ze źródeł mobilnych zależy od natężenia i organizacji ruchu samochodowego oraz stanu technicznego pojazdów i dróg. Substancje wprowadzane do powietrza przez ruch samochodowy (emisja ze źródeł liniowych) to: tlenek węgla, tlenki azotu, węglowodory, sadza, pyły zawierające metale ciężkie, m.in. ołów (emisja ze spalania w silnikach) oraz pyły gumowe (emisja na skutek tarcia opon o nawierzchnię drogi). Na zwiększanie emisji tego rodzaju wpływają też uliczne korki, powodując wzrost zużycia paliwa i wydłużając czas przejazdu.

Emisja dwutlenku azotu NO2 związana z ruchem pojazdów wyraźnie zwiększa 
się w sezonie letnim kiedy to wzrasta ruch drogowy.

Emisja zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza na terenie gminy Siedlec nie wpływa determinująco na jakość powietrza. Stan sanitarny całego powiatu wolsztyńskiego jest dobry. Potwierdzają to poprzednie i aktualne badania prowadzone przez WIOŚ.

Ze względu na brak punktów pomiarowych, zlokalizowanych w niewielkiej odległości od omawianego terenu, analizę jakości powietrza atmosferycznego przeprowadzono 
na podstawie wykonywanej przez WIOŚ rocznej oceny jakości powietrza dla poszczególnych stref, wyznaczonych w oparciu o ustawę Prawo ochrony środowiska. Teren będący przedmiotem opracowania znajduje się w granicach strefy wielkopolskiej.

Tabela 2.	Klasyfikacja strefy wielopolskiej w roku 2017 r. z uwzględnieniem kryteriów 
w celu ochrony zdrowia

| Nazwa strefy | Symbol klasy strefy dla poszczególnych substancji |
| --- | --- |
|  | NO2 | SO2 | CO | C6H6 | PM2,5 | PM10 | BaP | As | Cd | Ni | Pb | O3 |
| strefa wielkopolska | A | A | A | A | C | C | C | A | A | A | A | A |

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie wielkopolskim za rok 2017, WIOŚ, Poznań, 
kwiecień 2018r., http://www.poznan.wios.gov.pl

Wykonana przez WIOŚ roczna ocena jakości powietrza w województwie wielkopolskim za rok 2017 pod kątem ochrony zdrowia ludzi dotyczyła następujących zanieczyszczeń: dwutlenku azotu (NO2), dwutlenku siarki (SO2), tlenku węgla (CO), benzenu (C6H6), pyłu PM2,5, pyłu PM10, benzo(α)pirenu B(a)P, arsenu (As), kadmu (Cd), niklu (Ni), ołowiu (Pb), ozonu (O3). Klasyfikację stężeń poszczególnych zanieczyszczeń na obszarze strefy aglomeracja poznańska (z uwzględnieniem kryterium ochrony zdrowia ludzi) w roku 2017 przedstawia poniższa tabela.

Stężenia NO2, SO2, CO, C6H6, As, Cd, Ni, Pb, O3, ocenianych pod kątem ochrony zdrowia ludzi za 2017 r., nie przekraczały poziomów dopuszczalnych, w związku z tym strefa wielkopolska zaliczona została do klasy A.

W przypadku pyłu PM10, w 2017 r. zanotowano przekroczenia dopuszczalnej częstości przekroczeń dopuszczalnego poziomu w roku kalendarzowym dla 24-godzin. (dotyczyło to większości stanowisk prowadzących pomiary). Ze względu na występowanie przekroczeń dopuszczalnego stężenia 24-godzinnego pyłu PM10, województwo wielkopolskie zakwalifikowane zostało do klasy C.

W przypadku pyłu PM2,5, w 2017 r. zanotowano przekroczenia dopuszczalnego poziomu w roku kalendarzowym. Ze względu na występowanie przekroczeń dopuszczalnego stężenia w skali roku pyłu PM2,5, województwo wielkopolskie zakwalifikowane zostało 
do klasy C.

W przypadku stężeń benzo(α)pirenu, na wszystkich stanowiskach pomiarowych odnotowano podwyższone stężenia, przekraczające poziom docelowy. Z uwagi na powyższe, wszystkie strefy, w tym strefę województwo wielkopolskie, zaliczono do klasy C.

Ze względu na występowanie na terenie województwa wielkopolskiego przekroczeń dopuszczalnych poziomów pyłów PM2,5 i PM10 oraz benzo(α)pirenu konieczne było podjęcie działań, których realizacja doprowadziłaby do zmniejszenia emisji wspomnianych zanieczyszczeń do poziomów pozwalających na dotrzymanie obowiązujących standardów jakości powietrza atmosferycznego. W latach ubiegłych, opracowano programy naprawcze, wskazujące cele i działania jakie muszą zostać podjęte w celu przywrócenia standardów jakości powietrz. Jednym z takich dokumentów jest Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz B(a)P (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego 
z dnia 1 sierpnia 2017 r., poz. 5320).

Do działań naprawczych w skali lokalnej zawartych w „Programie” należą:

- w zakresie ograniczenia emisji powierzchniowej:

- modernizacja lub likwidacja ogrzewania węglowego w budynkach użyteczności publicznej – tam gdzie istnieją możliwości techniczne ekonomiczne,

- dobrowolne prowadzenie działań ograniczających emisję zanieczyszczeń do powietrza z indywidualnych systemów grzewczych, w gminach niezobligowanych
do prowadzenia działań naprawczych zgodnie z działaniem WpZSO;

- w zakresie ograniczenia emisji liniowej: ( utrzymanie działań ograniczających emisję wtórną pyłu poprzez regularne utrzymanie czystości nawierzchni (czyszczenie metodą mokrą). Czyszczenie ulic metodą mokrą po sezonie zimowym;

- działania ciągłe i wspomagające:

- wzmocnienie kontroli na stacjach diagnostycznych pojazdów,

- monitoring budów pod kątem przestrzegania zapisów pozwolenia budowlanego oraz monitoring pojazdów opuszczających place budów pod kątem ograniczenia zanieczyszczenia dróg, prowadzącego do niezorganizowanej emisji pyłu,

- monitoring wykonanych ścieżek rowerowych lub komunikacji rowerowej w miastach i gminach zgodnie z założonymi planami/innymi dokumentami,

- wzmocnienie kontroli gospodarstw domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów,

- działania promocyjne i edukacyjne (ulotki, imprezy, akcje szkolne, audycje, konferencje) oraz informacyjne i szkoleniowe,

- monitoring modernizacji i budowy dróg powiatowych i gminnych.

Projekt planu uwzględnia działania naprawcze zawarte w Programie ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz B(a)P, przyjętym uchwałą nr XXXIII/853/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 lipca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 1 sierpnia 2017 r., poz. 5320).  Odnosząc się do ww. działań naprawczych, w projekcie planu ustalono stosowanie indywidualnych systemów grzewczych i paliw charakteryzujących się niskimi wskaźnikami emisji zanieczyszczeń, 
a także paliw pozyskiwanych z odnawialnych źródeł energii.

### 2.13.	jakość wód

Wody powierzchniowe

Według Program Ochrony Środowiska gminy Siedlec na lata 2016-2025 
z uwzględnieniem perspektywy do roku 2030 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 
w Poznaniu prowadził monitoring wód powierzchniowych na terenie powiatu wolsztyńskiego, w Gminie Siedlec w roku 2012. Program monitoringu obejmował następujące JCW płynące:

- Północny Kanał Obry do Kanału Dźwińskiego - punkt zlokalizowany na obszarze powiatu wolsztyńskiego, na granicy miejscowości Kopanica i Mała Wieś (110,7 km), badania wykonywane w ramach monitoringu operacyjnego i monitoringu obszarów chronionych:

- wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych,

- przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków, dla których utrzymanie 
lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie;

- Szarka – punkt zlokalizowany na obszarze powiatu wolsztyńskiego, w miejscowości Chobienice (0,4 km), badania wykonywane w ramach monitoringu operacyjnego 
i monitoringu obszarów chronionych:

- wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych,

- przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków, dla których utrzymanie 
lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie;

- Jezioro Chobienickie – badania wykonywane w ramach monitoringu operacyjnego 
i monitoringu obszarów chronionych przeznaczonych do ochrony gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym.

Na ocenę stanu wód składa się ocena stanu lub potencjału ekologicznego oraz ocena stanu chemicznego. Stan wód określany jest jako dobry lub zły. Stan ekologiczny – określany jest dla naturalnych jednolitych części wód, potencjał ekologiczny – określany 
jest dla sztucznych lub silnie zmienionych jednolitych części wód. Stan/potencjał ekologiczny klasyfikowany jest jako: bardzo dobry (stan) lub maksymalny (potencjał), dobry, umiarkowany, słaby, zły. Ocena stanu chemicznego wykonywana jest na podstawie analizy wyników badań wskaźników chemicznych z grupy substancji szczególnie szkodliwych 
dla środowiska wodnego. Stan chemiczny klasyfikuje się jako dobry lub poniżej dobrego.

W JCW Północny Kanał Obry do Kanału Dźwińskiego stwierdzono umiarkowany potencjał ekologiczny, a tym samym zły stan wód. O ocenie zdecydował element biologiczny – fitobentos. Stan ekologiczny wód w JCW Szarka został oceniony jako słaby, stan wód jako zły. Podstawą oceny była klasyfikacja elementów biologicznych (makrobezkręgowce bentosowe) i elementy fizykochemiczne (fosforany). We wszystkich badanych 
JCW stwierdzono niespełnienie wymagań postawionych dla obszarów chronionych. 
W jeziorze Chobienickim stan ekologiczny został określony jako umiarkowany, a tym samym stan wód jako zły. Podstawą oceny była klasyfikacja elementów biologicznych (makrofity) 
i elementów fizykochemicznych (azot ogólny, fosfor ogólny, przewodność oraz zbyt mała przezroczystość wód).

Obszar projektu planu położony jest w zasięgu zlewni JCWP Obra od Kanału Dzwińskiego do Czarnej Wody (PLRW6000251878719), dla której Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu w latach 2010-2015 nie prowadził badań jakości wód.

Powołując się na dane zawarte w aktualizacji „Planu gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Odry”, analizowana JCWP stanowi naturalną część wód o aktualnym złym stanie, zagrożoną nieosiągnięciem wyznaczonego celu środowiskowego, jakim jest osiągnięcie do 2027 roku dobrego stanu ekologicznego oraz dobrego stanu chemicznego.

Wody podziemne

Na obszarze projektu planu wody powierzchniowe nie występują, dlatego analizę jakości wód w granicach projektu planu ograniczono jedynie do analizy jakości wód podziemnych.

Analizy jakości wód podziemnych (na potrzeby niniejszego opracowania) wykonano w oparciu o ocenę jakości wód podziemnych prowadzoną dla jednolitych części wód podziemnych (JCWPd).

Analizy jakości wód podziemnych (na potrzeby niniejszego opracowania) dokonano 
w oparciu o ocenę jakości wód podziemnych prowadzoną dla jednolitych części wód podziemnych (JCWPd). Przedmiotowy obszar, zgodnie z obowiązującym aktualnie nowym podziałem JCWPd na 172 części, położony jest w granicach jednolitej części wód podziemnych nr 59, dla której badania jakości wód wykonuje Państwowy Instytut Geologiczny (PIG).

Zakres prowadzonych badań obejmuje wskaźniki ogólne (odczyn, temperatura, przewodność elektrolityczna, tlen rozpuszczony, ogólny węgiel organiczny) oraz wskaźniki nieorganiczne (amoniak, antymon, arsen, azotany, azotyny, bor, bar, beryl, chlorki, chrom, cyjanki, cynk, fluorki, fosforany, glin, kadm, kobalt, magnez, molibden, mangan, nikiel, ołów, potas, rtęć, selen, siarczany, sód, srebro, tytan, wapń, wodorowęglany, fenole, żelazo). Z uwagi na brak lokalizacji punktów pomiarowo-kontrolnych na analizowanym terenie, 
dla oceny jakości wód podziemnych przyjęto m.in. dane zebrane w roku 2015 i 2016 
dla punktów pomiarowych zlokalizowanych w granicach powiatu poznańskiego.

W granicach JCWPd nr 59 w 2016 r. /wg badań PIG/, jakość wód na terenie powiatu wolsztyńskiego badana była w 2 punktach – w miejscowości Tuchorza położonej w obrębie gminy Siedlec oraz w miejscowości Wroniawy (gmina Wolsztyn). W punkcie pomiarowo-kontrolnym w Tuchorzy stwierdzono występowanie wód zaliczanych do II klasy, natomiast 
w miejscowości Wroniawy wody podziemne osiągnęły jedynie IV klasę czystości.

Analizując dane zawarte w aktualizacji „Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, stan chemiczny oraz stan ilościowy wód JCWPd nr 59 oceniany w roku 2016 oceniony został jako dobry.

Rycina 1. Podział na Jednolite Części Wód Podziemnych – dorzecze Odry

Źródło: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

W roku 2017 wykonano badania jakości wód podziemnych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Badania te prowadzone były przez Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Jednakże dla powiatu wolsztyńskiego nie przeprowadzono takich pomiarów, w związku 
z powyższym posłużono się wynikami z roku poprzedniego dla oceny stanu wód 
dla przedmiotowego terenu.

Na terenie Gminy Siedlec bardzo istotne z punktu widzenia zagrożeń dla środowiska są zanieczyszczenia obszarowe, pochodzące z rolnictwa. Zgodnie z art. 47 ust. 3 ustawy 
z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.) dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej określa wody powierzchniowe i podziemne wrażliwe na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych.

Największe zagrożenie wód gruntowych pochodzi od dużych gospodarstw. Prowadzona 
w tych gospodarstwach intensywna produkcja roślinna i zwierzęca bazuje na stosowaniu dużej ilości nawozów sztucznych i środków ochrony roślin.

### 2.14.	klimat akustyczny

Klimat akustyczny środowiska to zespół zjawisk akustycznych wywołanych źródłami hałasu znajdującymi się w środowisku lub poza nim, określany za pomocą ciśnienia akustycznego.

Do źródeł najbardziej uciążliwego (tj. wpływającego ujemnie na stan otaczającego środowiska, które utrudniają lub pogarszają komfort życia) hałasu zalicza się hałas komunikacyjny i przemysłowy. O wielkości poziomu hałasu decyduje przede wszystkim hałas pojazdów, natężenie ruchu, udział taboru ciężkiego, prędkość pojazdów, rodzaj nawierzchni i inne.

Obecny sposób użytkowania i zagospodarowania terenu objętego projektem planu nie generuje hałasu o ponadnormatywnym natężeniu. Natomiast jego klimat akustyczny kształtowany jest przez ruch komunikacyjny odbywający się drogą krajową nr 32. W ramach przeprowadzanego w przez WIOŚ monitoringu hałasu drogowego w roku 2013, uciążliwości stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w najbliższym otoczeniu obszaru opracowania. Badania monitoringowe hałasu drogowego zrealizowano 
w otoczeniu drogi krajowej nr 32 w Kopanicy i wojewódzkiej nr 303 w Siedlcu. Stanowiska pomiarowe sytuowano na linii zabudowy podlegającej ochronie akustycznej, przed elewacją podlegających ochronie akustycznej budynków (w odległości 1,5–2 m) lub na granicy terenów podlegających ochronie akustycznej. Mikrofon był umieszczony na wysokości 4 m nad poziomem gruntu. Badania zostały wykonane w porze dziennej i nocnej. Przekroczenia dopuszczalnych wartości poziomu hałasu w środowisku, określonych wymogami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz. U.2014 poz. 112), tj. wartości 65 dB w porze dziennej i 56 dB w porze nocnej dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, zabudowy mieszkaniowo-usługowej oraz odpowiednio 61 dB w dzień i 56 dB 
w nocy dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy związanej 
ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, stwierdzono w obu miejscowościach 
w gminie Siedlec.

Klimat akustyczny obszaru opracowania kształtowany jest także przez sąsiedztwo zakładów produkcyjno-usługowych. Zgodnie jednak z ustawą Prawo ochrony środowiska zapewnienie właściwego kształtowania klimatu akustycznego w otoczeniu obiektów przemysłowych i warsztatów rzemieślniczych jest obowiązkiem ich właściciela (lub innego podmiotu posiadającego do nich tytuł prawny). Na mocy art. 141 i 144 ustawy, działalność zakładów nie może powodować przekroczenia standardów emisyjnych, jeśli zostały ustalone, ani też powodować przekraczania standardów jakości środowiska poza terenem, do którego zarządzający ma tytuł prawny, a w przypadku utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania, poza tym obszarem.

Należy także zauważyć, że przedmiotowy obszar, ze względu na pełnione funkcje, nie zalicza się do obszarów wymagających zachowania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku określonych wymogami zmienionego Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

Dodatkowo zwrócić należy uwagę na fakt, iż obecny sposób użytkowania 
i zagospodarowania przedmiotowego terenu nie generuje hałasu o ponadnormatywnym natężeniu. Obszar opracowania nie jest też skażony hałasem kolejowym, ani hałasem lotniczym, gdyż jest on znacznie oddalony od tych emitorów.

# ISTNIEJĄCE PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA PROJEKTU PLANU, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCE OBSZARÓW CHRONIONYCH NA PODSTAWIE USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY

Liczne zagadnienia z zakresu ochrony środowiska  oraz warunków korzystania z jego zasobów, istotne również dla projektu przedmiotowej planu, określa i reguluje ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska. Zgodnie z art. 72 przedmiotowej ustawy 
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego należy zapewnić warunki utrzymania równowagi przyrodniczej i racjonalne gospodarowanie zasobami środowiska poprzez:

- ustalanie programów racjonalnego wykorzystania powierzchni ziemi,

- zapewnianie kompleksowego rozwiązania problemów zabudowy miast i wsi, 
ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej, odprowadzania ścieków, gospodarki odpadami, systemów transportowych i komunikacji publicznej oraz urządzania 
i kształtowania terenów zieleni,

- uwzględnianie konieczności ochrony wód, gleby i ziemi przed zanieczyszczeniem 
w związku z prowadzeniem gospodarki rolnej,

- zapewnianie ochrony walorów krajobrazowych środowiska i warunków klimatycznych,

- uwzględnianie innych potrzeb w zakresie ochrony powietrza, wód, gleby, ziemi, ochrony przed hałasem, wibracjami i polami elektromagnetycznymi.

Omawiany projekt mpzp, odpowiednio do zakresu i problemów, które reguluje, spełnia warunki ustawowe.

Na obszarze objętym granicami projektu mpzp nie występują zasoby przyrodnicze objęte ochroną prawną.

W sąsiedztwie obszaru objętego opracowaniem znajduje się natomiast od strony zachodniej w odległości około 6 km:

- Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierze Sławskie, Pradolina Obry i Rynna Zbąszyńska – utworzony Uchwałą nr VII/49/85 Wojewódzkiej Rady Narodowej 
w Zielonej Górze 21 czerwca 1985 r. i zweryfikowany rozporządzeniem nr 6 Wojewody Zielonogórskiego z 10.07.1996 roku w sprawie wyznaczenia obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Województwa Zielonogórskiego nr 12, z 28.07.1996 roku) oraz rozporządzeniem nr 10 Wojewody Zielonogórskiego z dnia 10 lipca 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Ziel. Nr 12, poz. 109). Powierzchnia OChK wynosi 22 102 ha., z czego powierzchnia w obrębie gminy wynosi ok. 67 km2.

- Obszar Natura 2000 - Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry – obszar specjalnej ochrony ptaków (PLB080005). Jest to rozległe obniżenie pomiędzy Wielkopolską a Ziemią Lubuską, tzw. Bruzda Zbąszyńska, rozdzielająca Pojezierze Łagowskie od Pojezierza Poznańskiego. Ponad 30% powierzchni obszaru stanowią wody i powiązane z nimi siedliska takie jak: torfowiska, podmokłe łąki, bagna, szuwary oraz lasy łęgowe 
i bagienne. Obszar charakteryzuje się skomplikowanym układem hydrograficznym: Obra wcina się w południkowo zorientowaną rynnę, przepływa przez szereg jezior, w tym największe Jez. Zbąszyńskie (742 ha). Jeziora dolin rz. Obry są płytkie (średnia głębokość 1-2 m), dość znacznie zeutrofizowane, otoczone rozległymi obszarami torfowisk niskich i przejściowych, a także lasami łęgowymi. W części północnej obszaru, znajduje się ciąg jezior nieco głębszych i mniej zeutrofizowanych. Lesistość obszaru jest duża, wynosi ok. 45%, z przeważającym udziałem lasów iglastych (borów sosnowych). W ostoi utrzymują się też rozległe połacie łąk i pastwisk. Zaludnienie w tym rejonie jest niewielkie, a w gospodarce dominuje leśnictwo, rolnictwo oraz ekstensywna hodowla ryb (Kondracki 2002, Jermaczek 2010).

Obszar ważny w szczególności dla ochrony lęgowej i przelotnej populacji 13 gatunków ptaków, w tym 6 gatunków ujętych w załączniku I Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa 
tj: A021 bąka, A022 bączka, A060 podgorzałki, A073 kani czarnej, A081 błotniaka stawowego i A094 rybołowa (>0,5% pop. krajowej), a także 7 gatunków ptaków regularnie migrujących nie wymienionych w załączniku I ww. dyrektywy: A005 perkoza dwuczubego, A028 czapli siwej, A043 gęgawy, A067 gągoła, A391 kormorana (>0,5% pop. krajowej), a także A053 krzyżówki i A125 łyski (>1% pop. szlaku wędrówkowego), spełniających kryteria uznania ich za przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry PLB080005 (zgodnie z wytycznych GDOŚ wersja 2012.1).

- Obszar Natura 2000 - Rynna Jezior Obrzańskich – specjalny obszar ochrony siedlisk (PLH080002). Charakteryzuje się dobrze zachowanymi typami siedlisk (w tym 10 rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG), szczególnie ważne są priorytetowe zbiorowiska łęgów oraz jeziora eutroficzne z charakterystyczną roślinnością. Obszar ważny dla fauny związanej z siedliskami wodno-błotnymi. Stwierdzono tu 5 gatunków z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Jedna z większych kolonii nocka dużego w Wielkopolsce. Obszar ma również duże znaczenie dla ochrony ptaków.

Teren opracowania położony jest wg Planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego w granicach krajowej migracji, rozprzestrzeniania i wymiany genetycznej organizmów żywych.

Omawiany obszar nie jest zlokalizowany w zasięgu obszaru ograniczonego użytkowania.

Ponadto w granicach planu występują grunty leśne. Lasy te stanowią własność osób prywatnych.

Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 28 września 1991 o lasach w lasach zabrania się:

1) zanieczyszczania gleby i wód,

2) zaśmiecania,

3) rozkopywania gruntu,

4) niszczenia grzybów oraz grzybni,

5) niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów lub innych roślin,

6) niszczenia urządzeń i obiektów gospodarczych, turystycznych i technicznych oraz znaków i tablic,

7) zbierania płodów runa leśnego w oznakowanych miejscach zabronionych,

8) rozgarniania i zbierania ściółki,

9) wypasu zwierząt gospodarskich,

10) biwakowania poza miejscami wyznaczonymi przez właściciela lasu lub nadleśniczego,

11) wybierania jaj i piskląt, niszczenia lęgowisk i gniazd ptasich, a także niszczenia legowisk, nor i mrowisk,

12) płoszenia, ścigania, chwytania i zabijania dziko żyjących zwierząt,

13) puszczania psów luzem,

14) hałasowania oraz używania sygnałów dźwiękowych, z wyjątkiem przypadków wymagających wszczęcia alarmu(…).

Ponadto, w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego należy uwzględnić ustalenia planów urządzenia lasu dotyczące granic i powierzchni lasów, (…).

Należy również zwrócić uwagę na położenie gminy Siedlec w strukturze przyrodniczo-krajobrazowej obszarów chronionych. Gmina Siedlec dzięki swojemu położeniu w dolinie rzeki Obry, która jest korytarzem ekologicznym o znaczeniu krajowym ma bezpośrednie powiązania z obszarami węzłowymi:

- 5M (Obszar Międzyrzecki) – obszar węzłowy o znaczeniu międzynarodowym,

- 4K (Obszar Pojezierza Leszczyńskiego) – obszar węzłowy o znaczeniu krajowym.

Należy jednak zaznaczyć, że zakres ustaleń miejscowego planu zagospodarowania charakteryzuje się znacznym stopniem ogólności, a jego poszczególne zapisy nie mogą powtarzać ustaleń zawartych w przepisach odrębnych.

Natomiast zagrożenia dla wód powierzchniowych i podziemnych, spowodowane w przedmiotowej sprawie może wynikać z zanieczyszczonych opadów atmosferycznych.

Dla ochrony i poprawy jakości wód i innych zasobów środowiska przyrodniczego projekt planu zawiera niezbędne zapisy regulujące zasady zagospodarowania wód opadowych
i roztopowych:

- na terenach U i U/P odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej z dopuszczeniem zagospodarowania na własnym nieutwardzonym terenie lub do dołów chłonnych, z uwzględnieniem lit. b,

- w przypadku wyznaczenia parkingów na terenach U i U/P odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej lub do dołów chłonnych po ich uprzednim podczyszczeniu,

- na terenach KD-L i KDW odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej lub do dołów chłonnych po ich uprzednim podczyszczeniu,

- dopuszczenie lokalizacji urządzeń służących do podczyszczania ścieków komunalnych oraz wód opadowych i roztopowych.

W zakresie ochrony powierzchni ziemi podstawowe problemy wiążą się z rosnącym udziałem powierzchni uszczelnionej w wyniku inwestycji.

Dla ochrony powierzchni ziemi w projekcie planu wprowadza się także ograniczenia w stosunku do powierzchni i intensywności zabudowy, określając jednocześnie minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej, uwzględnienie warunków gruntowo-wodnych 
i geotechnicznych przy realizacji poszczególnych inwestycji a także nakazano zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenu oraz ochronę zieleni łąkowej w strefie zieleni łąkowej, zgodnie z rysunkiem planu. Zakazano również magazynowania materiałów mogących powodować zanieczyszczenie środowiska w miejscach nieizolowanych od powierzchni terenu.

Problemem jest też hałas w środowisku. W projekcie planu ustalono:

- dla terenu U w przypadku lokalizacji obiektów zamieszkania zbiorowego zapewnienie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku - jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego;

- dla terenu U/P w przypadku lokalizacji budynków usługowych z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi stosowanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych wynikających z zasad akustyki budowlanej.

W granicach opracowania mogą występować również chronione prawnie gatunki grzybów. Z uwagi na powyższe, realizacja ustaleń projektu mpzp musi uwzględniać zakazy ustanowione w odniesieniu do chronionych gatunków grzybów, wskazanych 
we wspomnianych powyżej przepisach odrębnych. W tym miejscu należy jednak zaznaczyć, że zakres ustaleń miejscowego planu zagospodarowania charakteryzuje się znacznym stopniem ogólności, a jego poszczególne zapisy nie mogą powtarzać ustaleń zawartych 
w przepisach odrębnych.

# INFORMACJA O GŁÓWNYCH CELACH I ZAWARTOŚCI PROJEKTU PLANU, POWIĄZANIE Z INNYMI DOKUMENTAMI

## Cel i zakres opracowania projektu planu

Obszar objęty projektem planu położony jest w miejscowości Siedlec, po obu stronach ul. Piaskowej. Terenem opracowania objęto działki nr 392, 391, 393/6, 393/5, 378, 379, 382, 383, 386/1, 386/2, 387 i 398/3 obręb Siedlec. Według ewidencji gruntów działki stanowią lasy, grunty orne, łąki trwałe. Przedmiotowy teren znajduje się w sąsiedztwie drogi gminnej, lasów, terenu zabudowy produkcyjno-usługowej i Rowu Żodyńskiego. Teren jest niezabudowany.

Projekt planu opracowywany jest na podstawie uchwały nr XL/195/2017 Rady Gminy Siedlec z dnia 07 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w południowej części miejscowości Siedlec. Powierzchnia obszaru objętego projektem planu wynosi około 5,37 ha.

Stosownie do zapisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, głównym celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia terenów oraz określenie sposobów ich zagospodarowania i zabudowy, 
z uwzględnieniem konieczności kształtowania ładu przestrzennego oraz konieczności dostosowania funkcji, struktury zabudowy i intensywności dalszego zagospodarowania 
do uwarunkowań przestrzennych i przyrodniczych terenu. Plan będzie narzędziem, które umożliwi odpowiednie zagospodarowanie terenu, wprowadzenie nowej zabudowy 
z uwzględnieniem ładu przestrzennego oraz określi właściwą obsługę komunikacyjną. Przedmiotowy obszar wymaga czytelnego ustalenia przeznaczenia terenu, określenia charakteru zabudowy oraz szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu. Przystąpienie do sporządzania planu umożliwia społeczeństwu wpływ na przyszłe zagospodarowanie terenu, poprzez możliwość udziału 
w procesie opracowania planu.

## 4.2.	Ustalenia projektu planu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w południowej części miejscowości Siedlec, opracowano w formie projektu uchwały Rady Gminy Siedlec oraz formie graficznej – rysunku projektu planu, sporządzonego w skali 1:1000.

Projekt planu ustala przeznaczenie terenów pod:

- teren zabudowy usługowej, oznaczony na rysunku planu symbolem U;

- teren zabudowy usługowej lub obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, oznaczony na rysunku planu symbolem U/P;

- teren drogi publicznej klasy lokalnej, oznaczony na rysunku planu symbolem KD-L;

- teren drogi wewnętrznej, oznaczony na rysunku planu symbolem KDW.

W ramach terenu U/P ustalono:

- lokalizację zabudowy usługowej lub obiektów produkcyjnych, składów i magazynów;

- dopuszczenie lokalizacji:

- budynków pomocniczych,

- wiat o powierzchni zadaszenia każdej z wiat nie większej niż 500 m2, o łącznej powierzchni zadaszenia wszystkich wiat nie większej niż 250 m2 na każde 1000 m2 powierzchni działki budowlanej oraz o wysokości nie większej niż 7,0 m,

- stacji transformatorowych;

- ochronę zieleni łąkowej w strefie zieleni łąkowej, zgodnie z rysunkiem planu;

- zakaz magazynowania materiałów mogących powodować zanieczyszczenie środowiska 
w miejscach nieizolowanych od powierzchni terenu.

W ramach terenu U ustalono:

- lokalizację zabudowy usługowej;

- dopuszczenie lokalizacji:

- kondygnacji podziemnych,

- budynków pomocniczych,

- stacji transformatorowych,

- parkingów naziemnych;

- zakaz lokalizacji:

- obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 300 m2,

- blaszanych budynków pomocniczych.

W ramach terenu KD-L ustalono:

- w zakresie klasyfikacji dróg publicznych – drogę publiczną klasy lokalnej;

- szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu;

- lokalizację jezdni o szerokości nie mniejszej niż 5,5 m;

- lokalizację co najmniej jednostronnego chodnika, z dopuszczeniem zamiany chodnika i ścieżki rowerowej na ścieżkę pieszo-rowerową;

- lokalizację ścieżki rowerowej dwukierunkowej, o szerokości co najmniej 2 m, po wschodniej stronie drogi;

- wprowadzenie rozwiązań ułatwiających ruch rowerowy;

- dopuszczenie zamiany chodnika i ścieżki rowerowej na ścieżkę pieszo-rowerową;

- zakaz lokalizacji miejsc postojowych oraz miejsc do przeładunku towarów.

W ramach terenu KDW ustalono:

- szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu;

- lokalizację:

- jezdni o dwóch pasach ruchu,

- skrzyżowań z ulicami poprzecznymi,

- lokalizację chodnika po północnej stronie drogi,

- lokalizację placu do zawracania w przypadku nieprzejezdnego zakończenia drogi,

- co najmniej jednostronnego chodnika po południowej stronie terenu;

- zakaz lokalizacji miejsc postojowych oraz miejsc do przeładunku towarów.

Projekt planu prowadzi do przekształceń funkcjonalno-przestrzennych omawianego obszaru wprowadzając nowe funkcje, sposób zagospodarowania oraz parametry zabudowy 
na terenach dotąd niezabudowanych. Projekt planu określa szczegółowe ustalenia w zakresie wymaganych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym maksymalnej powierzchni zabudowy dla każdej działki, minimalnej powierzchni biologicznie czynnej, jaką należy zachować na każdej działce budowlanej, wysokości obiektów budowlanych, minimalnej powierzchni nowo wydzielanych działek budowlanych.

W zakresie zasad dotyczących parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu m.in.ustalono:

- w ramach terenu U/P:

- lokalizację zabudowy usługowej lub obiektów produkcyjnych, składów i magazynów;

- lokalizację budynków i wiat, zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu maksymalnymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;

- zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 300 m2;

- dopuszczenie lokalizacji:

- budynków pomocniczych,

- wiat:

- o powierzchni zadaszenia każdej z wiat nie większej niż 500 m2,

- o łącznej powierzchni zadaszenia wszystkich wiat nie większej niż 250 m2 
na każde 1000 m2 powierzchni działki budowlanej,

- wysokości nie większej niż 7,0 m,

- stacji transformatorowych;

- ochronę zieleni łąkowej w strefie zieleni łąkowej, zgodnie z rysunkiem planu;

- zakaz magazynowania materiałów mogących powodować zanieczyszczenie środowiska 
w miejscach nieizolowanych od powierzchni terenu;

- powierzchnię zabudowy działki budowlanej nie większą niż 60%;

- powierzchnię biologicznie czynną działki budowlanej nie mniejszą niż 20%;

- intensywność zabudowy nie mniejszą niż 0,1 i nie większą niż 2,4;

- wysokość budynków nie większą niż 12 m;

- dachy o dowolnej geometrii;

- kolor pokrycia dachów, o kącie nachylenia połaci dachowych powyżej 20o, w odcieniach czerwonym, brązowym, czarnym lub grafitowym;

- ściany zewnętrzne budynków w kolorystyce białej, szarej lub beżowej oraz przy wykorzystaniu materiału ceramicznego, płyt warstwowych kamienia lub drewna;

- powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych, z wyłączeniem działek pod lokalizację obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, dojścia i dojazdy, nie mniejszą niż 3000 m2;

- w przypadku lokalizacji wolno stojącej stacji transformatorowej dopuszczenie wydzielenia działki budowlanej o powierzchni nie mniejszej niż 20 m2;

- wysokość wolno stojącej stacji transformatorowej nie większą niż 3,6 m;

- dostęp do przyległej drogi publicznej bezpośrednio lub poprzez drogę wewnętrzną;

- w ramach terenu U:

- lokalizację zabudowy usługowej;

- lokalizację budynków, zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu maksymalnymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;

- zakaz lokalizacji:

- obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 300 m2,

- blaszanych budynków pomocniczych,

- dopuszczenie lokalizacji:

- kondygnacji podziemnych,

- budynków pomocniczych,

- stacji transformatorowych,

- parkingów naziemnych;

- powierzchnię zabudowy działki budowlanej nie większą niż 40%;

- powierzchnię biologicznie czynną działki budowlanej nie mniejszą niż 30%;

- intensywność zabudowy nie mniejszą niż 0,1 i nie większą niż 1,2;

- wysokość budynków nie większą niż 2 kondygnacje nadziemne i nie większą niż 8 m;

- dachy o dowolnej geometrii;

- kolor pokrycia dachów o kącie nachylenia połaci dachowych powyżej 20o, w odcieniach czerwonym, brązowym, czarnym lub grafitowym;

- ściany zewnętrzne budynków w kolorystyce białej, szarej lub beżowej oraz przy wykorzystaniu materiału ceramicznego, kamienia lub drewna;

- powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych, z wyłączeniem działek pod lokalizację obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, dojścia i dojazdy, nie mniejszą niż 2500 m2;

- w przypadku lokalizacji wolno stojącej stacji transformatorowej dopuszczenie wydzielenia działki budowlanej o powierzchni nie mniejszej niż 20 m2;

- wysokość wolno stojącej stacji transformatorowej nie większą niż 3,6 m;

- bezpośredni dostęp do przyległej drogi publicznej;

- w ramach terenu KD-L:

- w zakresie klasyfikacji dróg publicznych – drogę publiczną klasy lokalnej;

- szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu,

- lokalizację jezdni o szerokości nie mniejszej niż 5,5 m;

- lokalizację co najmniej jednostronnego chodnika, z dopuszczeniem zamiany chodnika 
i ścieżki rowerowej na ścieżkę pieszo-rowerową;

- lokalizację ścieżki rowerowej dwukierunkowej, o szerokości co najmniej 2 m, 
po wschodniej stronie drogi;

- wprowadzenie rozwiązań ułatwiających ruch rowerowy;

- zakaz lokalizacji miejsc postojowych oraz miejsc do przeładunku towarów;

- w ramach terenu KDW:

- szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu;

- lokalizację:

- jezdni o dwóch pasach ruchu,

- skrzyżowań z ulicami poprzecznymi,

- lokalizację chodnika po północnej stronie drogi,

- lokalizację placu do zawracania w przypadku nieprzejezdnego zakończenia drogi;

- zakaz lokalizacji miejsc postojowych oraz miejsc do przeładunku towarów.

Dla wszystkich terenów dopuszczono lokalizację:

- dojść, dojazdów,

- urządzeń budowlanych,

- sieci infrastruktury technicznej, z zastrzeżeniem zakazu lokalizacji nowych napowietrznych sieci infrastruktury technicznej,

- obiektów małej architektury,

- tablic informacyjnych i urządzeń reklamowych z zastrzeżeniem pozostałych ustaleń planu,

- szyldów o łącznej powierzchni nie większej niż 5 m2 oraz z zastrzeżeniem pozostałych ustaleń planu,

- ogrodzeń ażurowych o wysokości nie większej niż 2,0 m,

- ogrodzeń pełnych na granicy sąsiednich działek budowlanych, o wysokości nie większej niż 2,0 m.

Dla wszystkich terenów zakazano lokalizacji:

- nowych napowietrznych sieci infrastruktury technicznej,

- ogrodzeń pełnych od strony terenów dróg,

- ogrodzeń betonowych i żelbetowych z wyłączeniem podmurówki,

- urządzeń reklamowych, z wyjątkiem umieszczanych na jednej z elewacji budynków usługowych i produkcyjnych o powierzchni urządzenia nieprzekraczającej 15% powierzchni tej elewacji i nie większej niż 10 m2,

- szyldów, tablic informacyjnych i urządzeń reklamowych z wykorzystaniem ekranów plazmowych typu LED i typu LCD,

- szyldów, tablic informacyjnych i urządzeń reklamowych w sposób przysłaniający otwory okienne, drzwiowe oraz detale architektoniczne.

W kontekście niniejszego opracowania, szczególnie istotne są ustalenia w zakresie ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego, w tym jego poszczególnych komponentów, a także w zakresie ochrony przyrody. W tym zakresie w projekcie planu ustalono:

- na terenie U/P dopuszczenie lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 
lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,

- na terenie U zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Ponadto, w zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu ustalono również:

- w zakresie ochrony i kształtowania zieleni:

- zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenu,

- ochronę zieleni łąkowej w strefie zieleni łąkowej, zgodnie z rysunkiem planu,

- na terenie U/P zakaz magazynowania materiałów mogących powodować zanieczyszczenie środowiska w miejscach nieizolowanych od powierzchni terenu;

- w zakresie ochrony wód opadowych i roztopowych:

- na terenach U i U/P odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej z dopuszczeniem zagospodarowania na własnym nieutwardzonym terenie lub do dołów chłonnych, z uwzględnieniem lit. b,

- w przypadku wyznaczenia parkingów na terenach U i U/P odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej lub do dołów chłonnych po ich uprzednim podczyszczeniu,

- na terenach KD-L i KDW odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej lub do dołów chłonnych po ich uprzednim podczyszczeniu,

- dopuszczenie lokalizacji urządzeń służących do podczyszczania ścieków komunalnych oraz wód opadowych i roztopowych;

- w zakresie kształtowania komfortu akustycznego:

- dla terenu U w przypadku lokalizacji obiektów zamieszkania zbiorowego zapewnienie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku - jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego,

- dla terenu U/P w przypadku lokalizacji budynków usługowych z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi stosowanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych wynikających z zasad akustyki budowlanej;

- w zakresie ochrony powietrza:

- stosowanie indywidualnych systemów grzewczych i paliw charakteryzujących 
się niskimi wskaźnikami emisji zanieczyszczeń, a także paliw pozyskiwanych 
z odnawialnych źródeł energii,

- zakaz lokalizacji zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych na terenie U/P.

W celu kształtowania ładu przestrzennego omawianego obszaru, w projekcie planu wprowadzono zapisy regulujące zasady lokalizowania na terenach elementów dysharmonizujących krajobraz, tj.: ogrodzenia, urządzenia reklamowe, tablice informacyjne, szyldy, napowietrzne sieci infrastruktury technicznej, które zostały omówione powyżej 
w analizowanym dokumencie.

Projekt  planu nie wprowadza znaczących zmian w zakresie układu komunikacyjnego. Teren drogi lokalnej KD-L został poszerzony na stronę zachodnią do szerokości 12 m 
w liniach rozgraniczających. Projekt planu zakłada również lokalizację terenu drogi wewnętrznej KDW.

W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się:

- zachowanie ciągłości powiązań elementów pasa drogowego w granicach planu 
oraz z zewnętrznym układem komunikacyjnym, z uwzględnieniem pozostałych ustaleń planu,

- parametry układu drogowego zgodnie z klasyfikacją, w zakresie niedefiniowanym ustaleniami planu,

- dopuszczenie lokalizacji dodatkowych, innych niż ustalone planem, elementów zagospodarowania pasa drogowego, w tym drogowych obiektów inżynierskich,

- nakaz zapewnienia na działce budowlanej odpowiedniej ilości stanowisk postojowych.

Natomiast w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej ustala się powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostęp do sieci.

Ponadto w projekcie planu w zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, ustala się:

- zakaz lokalizacji zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych na terenie U/P,

- uwzględnienie w zagospodarowaniu terenu wymagań i ograniczeń wynikających 
z przebiegu sieci infrastruktury technicznej,

- uwzględnienie warunków gruntowo-wodnych i geotechnicznych przy realizacji poszczególnych inwestycji,

- zakaz lokalizacji obiektów budowlanych w strefie kontrolowanej sieci gazowej wysokiego ciśnienia DN300 na terenie U/P.

## Powiązanie ustaleń projektu planu z innymi dokumentami

Stosownie do ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zapisy projektu planu miejscowego (część tekstowa i graficzna) muszą być zgodne z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, a rada gminy uchwala plan miejscowy dopiero po stwierdzeniu jego zgodności 
ze studium. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy sporządza się w celu określenia polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego.

W obecnie obowiązującym Studium przyjęto następujące kierunki zagospodarowania: lasy, teren potencjalnej lokalizacji obiektów zorganizowanej działalności gospodarczej (potencjalne tereny rozwoju i lokalizacji obiektów działalności gospodarczej oraz urządzeń infrastruktury technicznej), teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej bez prawa do zabudowy oraz teren drogi gminnej.

Określone w projekcie planu przeznaczenie terenu jest sprzeczne z obecnie obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siedlec. W związku z powyższym w dniach 5 września 2017 r. oraz  3 października 2017 r. Rady Gminy Siedlec podjęła uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siedlec dla terenów położonych w południowej części miejscowości Siedlec . W projekcie zmiany Studium na obszarze tym przewiduje się potencjalną lokalizację obiektów zorganizowanej działalności gospodarczej oraz zabudowę usługową. Zmiana Studium przyczyni się do rozwoju społeczno-gospodarczego, umożliwiającego podnoszenie standardów życia obecnych 
i przyszłych pokoleń przy jednoczesnym zachowaniu równowagi ekologicznej. Sporządzenie miejscowego planu ma na celu umożliwienie lokalizacji tej zabudowy i stanowić będzie drugi etap procedury planistycznej, zapoczątkowanej przystąpieniem do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siedlec.

Ponadto zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Wójt Gminy Siedlec przeprowadził analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań 
z ustaleniami Studium. Analizy te wykazały, że w związku z prowadzonymi pracami nad zmianami Studium podjęcie niniejszych uchwał jest uzasadnione.

Gmina Siedlec posiada dokumenty określające politykę gminy, w których zawarte są  niezbędne dane statystyczne, raporty o stanie gminy, sformułowana jest misja, cele, programy strategiczne i projekty realizacyjne gminy. Są to: „Strategia rozwoju gminy Siedlec na lata 2016-2030”. Jednym z celów strategicznych rozwoju gminy, wynikających ze Strategii rozwoju gminy Siedlec na lata 2016-2030 jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości. 
Jak zapisano w strategii rozwój gospodarczy jest podstawowym sposobem poprawy warunków życiowych i przeciwdziałania bezrobociu. Samorząd lokalny powinien podejmować działania wspierające działalność gospodarczą. W pierwszej kolejności powinny one polegać na efektywnym planowaniu przestrzennym, pozwalającym na przeznaczanie określonych terenów pod aktywność gospodarczą, a następnie – w miarę możliwości finansowych – na uzbrajaniu posiadanych terenów pod różnego rodzaju inwestycje. 
Duże znaczenie dla inwestorów ma także dobra obsługa ze strony urzędu gminy oraz wszelkie inne działania, ułatwiające prowadzenie biznesu, takie jak informacja i promocja gospodarcza, doradztwo, czy ulgi podatkowe. W ramach niniejszego programu przewidziano wdrożenie dwóch projektów, obejmujących wyżej wymienione rodzaje działań tj. organizacja terenów pod inwestycje oraz orientacja gminy na inwestorów.

Mając na uwadze fakt, że wspieranie rozwoju przedsiębiorczości
jest jednym z celów strategicznych wskazanych w Strategii rozwoju gminy Siedlec na lata 2016-2030, zasadnym jest opracowanie przedmiotowego planu. Nie sposób również pominąć faktu rangi miejsca, jakie zajmuje obszar (znajduje się bezpośrednio przy terenach zabudowy usługowo-produkcyjnej).

Przeznaczenie terenu jest zatem zgodne z ww. dokumentem.

Zapisy projektu planu miejscowego korespondują również z zapisami Programu Ochrony Środowiska gminy Siedlec na lata 2016-2025 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2030 (uchwała nr XXVIII/122/2016 Rady Gminy Siedlec z dnia 25 października 2016 r.). Program ten stanowi wyraz realizacji polityki ekologicznej państwa na szczeblu gminnym. Sporządzony został w oparciu o zapisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, nakładającej na organy samorządowe województwa, powiatu i gminy obowiązek sporządzania odpowiednio wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska.

Wyżej wymieniony dokument określa 10 programów interwencji, w ramach których wyznaczono cele do realizacji. Cele będą realizowane poprzez kierunki interwencji 
i konkretne zadania tj.:

- Dalsza poprawa jakości powietrza atmosferycznego na terenie Gminy do wymaganych standardów,

- Zminimalizowanie uciążliwego hałasu i utrzymanie jak najlepszej jakości stanu akustycznego środowiska,

- Utrzymanie dotychczasowego stanu braku zagrożeń dla środowiska i mieszkańców 
ze strony pola elektromagnetycznego,

- Zapobieganie zagrożeniom powodziowym, Gospodarowanie wodami dla ochrony przed: powodzią, suszą i deficytem wody, Ochrona zasobów wód powierzchniowych 
i podziemnych,

- Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej,

- Racjonalne gospodarowanie zasobami geologicznym,

- Ochrona gleb,

- Dalszy rozwój systemu gospodarki odpadami,

- Ochrona zasobów przyrodniczych,

- Przeciwdziałanie występowaniu poważnych awarii.

Część z tych celów znajduje swoje odzwierciedlenie w zapisach omawianego projektu planu:

- stosowanie indywidualnych systemów grzewczych i paliw charakteryzujących się niskimi wskaźnikami emisji zanieczyszczeń, a także paliw pozyskiwanych z odnawialnych źródeł energii;

- projekt planu w zakresie ochrony klimatu akustycznego ustala dla terenu U w przypadku lokalizacji obiektów zamieszkania zbiorowego zapewnienie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku - jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
i zamieszkania zbiorowego a także dla terenu U/P w przypadku lokalizacji budynków usługowych z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi stosowanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych wynikających z zasad akustyki budowlanej;

- ustalono zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenu;

- ustalono zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej lub z własnego ujęcia wody, zgodnie z przepisami odrębnymi;

- w zakresie wód opadowych i roztopowych:

- na terenach U i U/P odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej z dopuszczeniem zagospodarowania na własnym nieutwardzonym terenie lub do dołów chłonnych, z uwzględnieniem lit. b,

- w przypadku wyznaczenia parkingów na terenach U i U/P odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej lub do dołów chłonnych 
po ich uprzednim podczyszczeniu,

- na terenach KD-L i KDW odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej lub do dołów chłonnych po ich uprzednim podczyszczeniu;

- ustalono odprowadzanie ścieków bytowych i komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej, 
z dopuszczeniem odprowadzania do szczelnych zbiorników bezodpływowych;

- dopuszczono lokalizację urządzeń służących do podczyszczania ścieków komunalnych 
oraz wód opadowych i roztopowych;

- zakaz lokalizacji zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych na terenie U/P.

## 4.4.	Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji ustaleń projektu planu

Nie przewiduje się wystąpienie znaczących zmian stanu środowiska przyrodniczego
oraz niekorzystnych oddziaływań w odniesieniu do elementów środowiska w przypadku odstąpienia od realizacji ustaleń projektu planu. Dla fragmentów przedmiotowego obszaru obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, jednakże ich ustalenia odpowiednio zawarto w treści przedmiotowej uchwały projektu planu. Jednakże uwzględniono likwidację maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy w odległości 12 m od lasu, w związku z planowanym wyłączeniem z produkcji leśnej działek nr 386/2 i 387. 
Na pozostałych terenach nie istnieje ryzyko zabudowania terenu w oparciu o decyzje 
o warunkach zabudowy, gdyż teren musi być wyłączony z produkcji leśnej w procedurze opracowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

# CELE OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONE NA SZCZEBLU MIĘDZYNARODOWYM, KRAJOWYM i lokalnym, istotne z punktu widzenia PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU

Do najbardziej istotnych z punktu widzenia analizowanego obszaru celów ochrony środowiska, ustanowionych na szczeblu międzynarodowym, należy zaliczyć cele wskazane 
w następujących dokumentach:

- Konwencja o ochronie dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk (Konwencja Berneńska) z dnia 19 września 1979 r. – dotycząca zagadnień związanych z ochroną zagrożonych wyginięciem gatunków europejskiej flory i fauny,

- Konwencja o różnorodności biologicznej z Rio de Janeiro z dnia 5 czerwca 1992 r. 
– nakładająca m.in. obowiązek identyfikacji i monitoringu wszystkich elementów różnorodności biologicznej, położenia nacisku na ochronę in situ, a także oceny skutków oraz minimalizowania negatywnych oddziaływań w skali makro i mikro,

- Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt (Konwencja Bońska) 
z dnia 23 czerwca 1979 r. – nakładająca na sygnatariuszy obowiązek ochrony nietoperzy 
i ich siedlisk, zapewnienia w nich spokoju, chronienia przed ich zniszczeniem, a także ochrony ich żerowisk.

Akcesja Polski do Unii Europejskiej nałożyła na Polskę nowe obowiązki, wynikające 
z konieczności dostosowania prawa polskiego do regulacji unijnych. Ochrona środowiska wraz z Traktatem z Maastricht (1991) włączona została przez Wspólnoty Europejskie 
do spisu ich stałych zadań, dla których określono cele działań zapobiegawczych 
i regulujących. Obecnie prawo Unii Europejskiej regulujące ochronę środowiska liczy sobie kilkaset aktów prawnych, obejmujących dyrektywy, rozporządzenia, decyzje i zalecenia. 
Do priorytetów Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska zaliczyć należy 
m.in. przeciwdziałanie zmianom klimatu, ochronę różnorodności biologicznej, ograniczenie wpływu zanieczyszczenia na zdrowie, a także lepsze wykorzystanie zasobów naturalnych.

Do dokumentów rangi międzynarodowej – wspólnotowej – formułujących cele ochrony środowiska, istotne z punktu widzenia przedmiotowego projektu planu, zaliczyć można:

- Dyrektywę Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG), nakładającą na Państwa Członkowskie wymóg wyposażenia aglomeracji w systemy zbierania ścieków komunalnych – cel szczególnie istotny 
z uwagi na występowanie w obszarze opracowania zabudowy, realizowany 
w projekcie mpzp poprzez wprowadzenie zapisów regulujących prowadzenie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze opracowania;

- Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. 
w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy, która ustanawia cele jakości powietrza, w tym ambitne, ekonomicznie opłacalne cele na rzecz poprawy stanu zdrowia ludzkiego i jakości środowiska do 2020 r. Wyszczególnia ona także sposoby oceny tych celów oraz podejmowania działań korygujących na wypadek niespełnienia założonych standardów. Przewiduje ona również informowanie społeczeństwa. Cel ten jest szczególnie istotny w kontekście obowiązywania dla gminy Siedlec Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej, realizowany w projekcie mpzp poprzez ustalenie dopuszczenia stosowania wyłącznie paliw i systemów grzewczych charakteryzujących się niskimi wskaźnikami emisji zanieczyszczeń, w tym pozyskanych 
z odnawialnych źródeł energii).

Na szczeblu krajowym cele ochrony środowiska ustanawia mi.in strategiczny dokument jakim jest Strategia Rozwoju Kraju 2020. Jest to najważniejszy dokument 
w perspektywie średniookresowej, określający cele strategiczne rozwoju kraju do roku 2020, kluczowy dla określenia działań rozwojowych na terenie kraju. Określa on cele i kierunki rozwoju kraju, wskazując na trzy obszary strategiczne („sprawne i efektywne państwo”, „konkurencyjna gospodarka” oraz „spójność społeczna i terytorialna”), w obrębie których wskazano szereg celów i priorytetów rozwojowych. Z punktu widzenia niniejszego opracowania wspomnieć można przede wszystkim o celach wskazujących na konieczność zapewnienia ładu przestrzennego oraz bezpieczeństwa energetycznego i środowiska. 
W zakresie zapewnienia ładu przestrzennego (obszar strategiczny „sprawne i efektywne państwo” Strategia wskazuje na konieczność zwiększenia stopnia pokrycia planami zagospodarowania przestrzennego, a w szczególności terenów rozwojowych. 
Wśród najważniejszych wyzwań wskazuje jednocześnie na zapewnienie właściwego gospodarowania wodami jako elementu różnorodności biologicznej oraz podstawy rozwoju regionalnego i gospodarczego. W zakresie obszaru strategicznego „konkurencyjna gospodarka” oraz wyznaczonego w nim celu „bezpieczeństwo energetyczne i środowisko” wskazano natomiast następujące kierunki interwencji publicznej, w tym m.in. racjonalne gospodarowanie zasobami, poprawę stanu środowiska oraz adaptację do zmian klimatu. 
W zakresie celu strategicznego „poprawa stanu środowiska” Strategia wskazuje 
na konieczność:

- poprawy jakości powietrza – m.in. poprzez długoterminowe działania na rzecz ograniczenia emisji pyłów i innych zanieczyszczeń powietrza,

- ochrony wód podziemnych i powierzchniowych – ograniczanie zanieczyszczeń ze źródeł punktowych i obszarowych, porządkowanie systemu gospodarki ściekowej itd.,

- budowy efektywnego systemu gospodarki odpadami, w tym zwłaszcza komunalnymi 
i niebezpiecznymi,

- promocji zrównoważonej produkcji i konsumpcji oraz zrównoważonej polityki przemysłowej,

- prowadzenia polityki chroniącej przed hałasem, w tym ograniczenie oddziaływania źródeł hałasu,

- określenia metod eliminowania konfliktów przyrodniczo-przestrzennych i barier 
dla zrównoważonego rozwoju oraz minimalizowanie negatywnych skutków ewentualnych kolizji (szczególnie między programami rozwojowymi a obszarami chronionymi),

- kształtowania wysokiej jakości przestrzeni miejskiej, realizowanie działań na rzecz zrównoważonego planowania przestrzennego miast (służącego wzrostowi jakości życia miejskiego), m.in. poprzez kreowanie przestrzeni publicznej, zielonej infrastruktury miejskich obszarów funkcjonalnych, stref napowietrzania miast, stref cichych.

W zakresie adaptacji do zmian klimatu wskazuje się na konieczność opracowania 
i efektywnego wdrożenia systemowych rozwiązań dotyczących adaptacji do zmieniających się uwarunkowań klimatycznych i hydrologicznych, a także podjęcie działań mających na celu dostosowanie zagrożonych sektorów i obszarów do nowych warunków i zjawisk klimatycznych.

W kontekście kształtowania polityki klimatycznej wspomnieć można również 
o Strategicznym planie adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu 
do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 (SPA2020). SPA2020 wpisuje się w ramową politykę Unii Europejskiej w zakresie adaptacji do zmian klimatu, której celem jest poprawa odporności państw członkowskich na aktualne i oczekiwane zmiany klimatu, zwracając szczególną uwagę na lepsze przygotowanie do ekstremalnych zjawisk klimatycznych 
i pogodowych oraz redukcję kosztów społeczno-ekonomicznych z tym związanych. Głównym celem SPA2020 jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju oraz efektywnego funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa w warunkach zmian klimatu, realizowane poprzez określenie działań adaptacyjnych, które należy podjąć do 2020 roku w najbardziej wrażliwych na zmiany klimatu obszarach takich jak: gospodarka wodna, rolnictwo, leśnictwo, różnorodność biologiczna, zdrowie, energetyka, budownictwo i gospodarka przestrzenna, obszary zurbanizowane, transport, obszary górskie i strefy wybrzeża. Działania adaptacyjne zawarte w SPA2020 obejmują zarówno przedsięwzięcia techniczne, np. budowa niezbędnej infrastruktury przeciwpowodziowej i ochrony wybrzeża, jak i zmiany regulacji prawnych, 
np. w systemie planowania przestrzennego ograniczające możliwość zabudowy terenów zagrożonych powodziami. Wśród planowanych do realizacji inwestycji znajduje się szereg przedsięwzięć poprawiających jakość życia mieszkańców i pobudzających wzrost gospodarczy. Planowane działania obejmują np. poprawę jakości wód, rozwój odnawialnych źródeł energii, zwiększenie zalesienia czy wsparcie dla rozwoju technologii środowiskowych. Podjęte zostaną również działania edukacyjne, wyjaśniające opinii publicznej zjawisko zmian klimatu. Spośród zapisów analizowanej zmiany Studium, realizujących cele wskazane 
w dokumencie SPA2020 wymienić można m.in.:

- określenie maksymalnej powierzchni zabudowy działki budowlanej,

- stosowanie paliw charakteryzujących się niskimi wskaźnikami emisyjnymi,

- w zakresie gospodarki cieplnej zalecane jest zaopatrzenie w energię cieplną 
z zastosowaniem paliw o niskiej emisyjności spalania (gaz płynny, olej, energia elektryczna, itp.),

- dopuszczenie pozyskiwanie ciepła i energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (np. fotowoltaika),

- dla terenów wymagających ochrony akustycznej należy zachować dopuszczalne poziomy hałasu określone w przepisach odrębnych, w zależności od funkcji wskazanej 
w miejscowym planie,

- w zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić przebieg Rowu Żodyńskiego
wraz z istniejącymi łąkami oraz sąsiedztwem terenów leśnych.

Dokumentem o charakterze strategicznym, przenoszącym założenia i cele zawarte 
w tzw. Ramowej Dyrektywie Wodnej, jest natomiast „Plan gospodarowania wodami 
na obszarze dorzecza Odry”. Plan ten jest narzędziem planistycznym, stanowiącym pewnego rodzaju fundament przy podejmowaniu decyzji wpływających na stan zasobów wodnych 
oraz zasady gospodarowania wodami w przyszłości. W planie tym ustalono cele środowiskowe dla wód powierzchniowych oraz odstępstwa od osiągnięcia celów środowiskowych. Przy ustalaniu celów środowiskowych JCW brano pod uwagę aktualny stan JCW w związku z wymaganym zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną warunkiem niepogarszania ich stanu. Dla JCW, będących obecnie w bardzo dobrym stanie/potencjale ekologicznym celem środowiskowym będzie utrzymanie tego stanu/potencjału. Ze względu na istotne różnice między naturalnymi oraz silnie zmienionymi i sztucznymi częściami wód, zróżnicowano cele środowiskowe wymagane do osiągnięcia dla poszczególnych rodzajów wód. W przypadku naturalnych części wód celem będzie osiągnięcie co najmniej dobrego stanu ekologicznego, a w przypadku wód silnie zmienionych i sztucznych – co najmniej dobrego potencjału ekologicznego. W obydwu przypadkach, w celu osiągnięcia dobrego stanu lub potencjału wymagane jest jednocześnie utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego. W kontekście analizowanego projektu planu istotne jest uwzględnienie celów środowiskowych wyznaczonych dla JCWP  Obra od Kanału Dzwińskiego do Czarnej Wody (PLRW6000251878719). Posiada status naturalnej części wody o złym stanie. Jego cel środowiskowy to dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny. Jednakże wg oceny ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych jest zagrożony.

Analizując wpływ realizacji ustaleń omawianego projektu planu na osiągnięcie celu środowiskowego dla wspomnianej JCWP nie przewiduje się wystąpienia negatywnego oddziaływania w tym zakresie. Ograniczeniu możliwości wystąpienia tego rodzaju zjawisk służyć będzie realizacja szeregu zapisów projektu planu, w tym przede wszystkim zapisów odnoszących się do sposobu zagospodarowania i użytkowania poszczególnych terenów, ustalających uwzględnienie sąsiedniego rowu, określających sposób zagospodarowania wód opadowych i roztopowych, a także zapisu ustalającego zapewnienie powiązania obszaru objętego projektem planu z zewnętrznym układem komunikacyjnym na zasadach uzgodnionych z zarządcami poszczególnych dróg oraz możliwości podłączenia do sieci infrastruktury technicznej.

Na szczeblu gminnym wyraz realizacji Polityki stanowi Program Ochrony Środowiska gminy Siedlec na lata 2016-2025 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2030 (uchwała nr XXVIII/122/2016 Rady Gminy Siedlec z dnia 25 października 2016 r.). Program ten stanowi wyraz realizacji polityki ekologicznej państwa na szczeblu gminnym. Sporządzony został 
w oparciu o zapisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, nakładającej na organy samorządowe województwa, powiatu i gminy obowiązek sporządzania odpowiednio wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska.

Wyżej wymieniony dokument określa 10 programów interwencji, w ramach których wyznaczono cele do realizacji. Cele będą realizowane poprzez kierunki interwencji 
i konkretne zadania tj.:

- Dalsza poprawa jakości powietrza atmosferycznego na terenie Gminy do wymaganych standardów,

- Zminimalizowanie uciążliwego hałasu i utrzymanie jak najlepszej jakości stanu akustycznego środowiska

- Utrzymanie dotychczasowego stanu braku zagrożeń dla środowiska i mieszkańców 
ze strony pola elektromagnetycznego,

- Zapobieganie zagrożeniom powodziowym, Gospodarowanie wodami dla ochrony przed: powodzią, suszą i deficytem wody, Ochrona zasobów wód powierzchniowych 
i podziemnych,

- Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej,

- Racjonalne gospodarowanie zasobami geologicznym,

- Ochrona gleb,

- Dalszy rozwój systemu gospodarki odpadami,

- Ochrona zasobów przyrodniczych,

- Przeciwdziałanie występowaniu poważnych awarii.

Część z tych celów znajduje swoje odzwierciedlenie w zapisach omawianego projektu planu:

- stosowanie indywidualnych systemów grzewczych i paliw charakteryzujących się niskimi wskaźnikami emisji zanieczyszczeń, a także paliw pozyskiwanych z odnawialnych źródeł energii;

- projekt planu w zakresie ochrony klimatu akustycznego ustala dla terenu U w przypadku lokalizacji obiektów zamieszkania zbiorowego zapewnienie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku - jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
i zamieszkania zbiorowego a także dla terenu U/P w przypadku lokalizacji budynków usługowych z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi stosowanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych wynikających z zasad akustyki budowlanej;

- ustalono zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenu;

- ustalono zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej lub z własnego ujęcia, zgodnie 
z przepisami odrębnymi;

- w zakresie wód opadowych i roztopowych:

- na terenach U i U/P odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej z dopuszczeniem zagospodarowania na własnym nieutwardzonym terenie lub do dołów chłonnych, z uwzględnieniem lit. b,

- w przypadku wyznaczenia parkingów na terenach U i U/P odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej lub do dołów chłonnych 
po ich uprzednim podczyszczeniu,

- na terenach KD-L i KDW odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej lub do dołów chłonnych po ich uprzednim podczyszczeniu;

- ustalono odprowadzanie ścieków bytowych i komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej, 
z dopuszczeniem odprowadzania do szczelnych zbiorników bezodpływowych;

- ustalono dopuszczenie lokalizacji urządzeń służących do podczyszczania ścieków komunalnych oraz wód opadowych i roztopowych;

- zakaz lokalizacji zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych na terenie U/P.

Dokumentem o charakterze strategicznym, przenoszącym założenia i cele zawarte 
w tzw. Ramowej Dyrektywie Wodnej, jest „Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”. Plan ten jest narzędziem planistycznym, stanowiącym pewnego rodzaju fundament przy podejmowaniu decyzji wpływających na stan zasobów wodnych oraz zasady gospodarowania wodami w przyszłości. W planie tym ustalono cele środowiskowe dla wód powierzchniowych oraz odstępstwa od osiągnięcia celów środowiskowych. Przy ustalaniu celów środowiskowych JCWP brano pod uwagę aktualny stan JCWP w związku 
z wymaganym zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną warunkiem niepogarszania ich stanu. Dla JCWP, będących obecnie w bardzo dobrym stanie/potencjale ekologicznym celem środowiskowym będzie utrzymanie tego stanu/potencjału. Ze względu na istotne różnice między naturalnymi oraz silnie zmienionymi i sztucznymi częściami wód, zróżnicowano cele środowiskowe wymagane do osiągnięcia dla poszczególnych rodzajów wód. W przypadku naturalnych części wód celem będzie osiągnięcie co najmniej dobrego stanu ekologicznego, 
a w przypadku wód silnie zmienionych i sztucznych – co najmniej dobrego potencjału ekologicznego. W obydwu przypadkach, w celu osiągnięcia dobrego stanu lub potencjału wymagane jest jednocześnie utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego.

W „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” wspomniana JCWP została wskazana jako silnie zmieniona część wód (o złym stanie), zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Analizując wpływ realizacji ustaleń projektu mpzp na osiągnięcie celów środowiskowych dla wspomnianej JCWP nie przewiduje się wystąpienia negatywnego oddziaływania w tym zakresie. Należy natomiast podkreślić, że do projektu mpzp wprowadzono szereg zapisów, których docelowa realizacja sprzyjać będzie osiągnięciu wskazanych celów środowiskowych. Wśród nich wymienić należy przede wszystkim ustalenie:

- sposobu zagospodarowania wód opadowych i roztopowych dla poszczególnych terenów,

- powiązania sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci.

Analizując opisane powyżej cele ochrony środowiska, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, określone na szczeblu międzynarodowym, krajowym 
i lokalnym, należy uznać, że poprzez wprowadzenie odpowiednich zapisów projektu mpzp zostały one uwzględnione w projekcie planu w sposób właściwy.

# 6.	PRZEWIDYWANE ODDZIAŁYWANIA USTALEŃ PROJEKTU PLANU NA ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

# 6.1.	oddziaływanie na powierzchnię ziemi

Projekt planu prowadzi do przekształceń funkcjonalno-przestrzennych omawianego obszaru wprowadzając nowe tereny przeznaczone pod zabudowę wraz ze szczegółowymi parametrami i sposobem zagospodarowania terenów, stąd należy spodziewać 
się przekształceń powierzchni ziemi.

Realizacja przewidzianej zgodnie z ustaleniami projektu planu zabudowy niewątpliwie wymagać będzie konieczności dokonania zmian w dotychczasowym ukształtowaniu terenu oraz właściwościach podłoża. Realizacja nowych inwestycji wymaga przeprowadzenia ingerujących w powierzchnię ziemi i podłoże prac budowlanych, związanych 
m.in. z wykonaniem wykopów, przemieszczeniem ilości mas ziemnych, wprowadzeniem 
do profilu glebowego elementów konstrukcyjnych budynków i innych obiektów budowlanych, a także różnego rodzaju materiałów, wpływających na zmianę dotychczasowych właściwości podłoża (np. jego przepuszczalności oraz właściwości plastycznych). Skutkiem realizacji zabudowy będzie również przykrycie powierzchni dotąd biologicznie czynnej.

W zależności od stopnia przekształcenia powierzchni ziemi transformacji ulegają również gleby. Powodowane działaniami mechanicznymi przekształcenia powodują zmianę ułożenia warstw, jak również zmianę składu chemicznego gruntów i ich właściwości technicznych, m.in. uziarnienia, zagęszczenia, stopnia plastyczności. W rezultacie powstają nowe grunty, składające się z nowych składników mineralnych rodzimych i sztucznych, kwalifikowane do nasypowych.

Zagospodarowanie terenów znajdujących się w granicach projektu planu spowodują nieznaczne zmiany w istniejącym układzie komunikacyjnym. Działki te będą obsługiwane z istniejącej sieci dróg, tj. drogi lokalnej KD-L (poszerzonej do 12 m) oraz drogi wewnętrznej KDW wyznaczonej w granicach projektu mpzp.

Przeznaczenie terenu pod nowe funkcje nie wprowadzi jednak istotnych zmian 
w strukturze przestrzennej gminy.

Zmiany w ukształtowaniu terenu oraz właściwościach fizycznych i chemicznych podłoża wystąpią w pewnym stopniu również w przypadku przeprowadzenia dopuszczonych w projekcie planu robót budowlanych w zakresie sieci infrastruktury technicznej. W związku z ich prowadzeniem może dojść do przekształcenia powierzchni ziemi o charakterze lokalnym i czasowym, wynikającym z konieczności dokonania wykopów, a także przemieszczenia
lub wprowadzania nowych elementów sieci infrastruktury. Umieszczenie pod powierzchnią terenu elementów, wchodzących w skład sieci infrastruktury technicznej, może być związane z występowaniem niekorzystnych oddziaływań o trwałym charakterze, gdyż odpowiednie zabezpieczenie tego typu instalacji będzie najprawdopodobniej wymagało umieszczenia w glebie materiałów wpływających na właściwości gruntu. Nie mniej, przewiduje się, 
że z uwagi na skalę dokonanych przekształceń (stosunkowo nieduże powierzchnie terenu), zjawisko to nie będzie jednak odgrywało znaczącej roli w kształtowaniu powierzchni ziemi oraz zmianie warunków gruntowych na całym analizowanym obszarze.

Z uwagi na ryzyko wystąpienia (w następstwie planowanych inwestycji) niekorzystnych w odniesieniu do powierzchni ziemi i warunków gruntowych zmian, niezbędne było wprowadzenie do projektu planu ustaleń pozwalających na zminimalizowanie lub (w niektórych przypadkach) wyeliminowanie opisanych powyżej zjawisk.

W celu zminimalizowania skali występowania negatywnych oddziaływań 
na ukształtowanie powierzchni ziemi i warunki gruntowe, wynikających z realizacji ustalonych w projekcie planu zamierzeń inwestycyjnych, do projektu planu wprowadzono przede wszystkim zapisy ustalające maksymalną powierzchnię zabudowy. Powierzchnia zabudowy działki budowlanej nie może być większa niż 60% na terenie U/P oraz nie większa niż 40% na terenie U. Jednocześnie dla działki budowlanej określono udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 20% na terenie U/P oraz nie mniejszy niż 30% 
na terenie U.

Działania te pozwolą na ograniczenie możliwości znacznego uszczuplenia 
lub całkowitego wyeliminowania powierzchni biologicznie czynnych w obrębie poszczególnych terenów, gwarantując tym samym ograniczenie skali przekształcenia powierzchni ziemi i warunków gruntowych w obrębie części terenów.

Sposób gospodarowania odpadami powinien zapewnić ochronę życia i zdrowia ludzi, a także środowiska. Gospodarka odpadami nie może powodować zagrożenia dla gleby, wody, powietrza, roślin, zwierząt, nie może powodować uciążliwości przez hałas lub zapach. Niezwykle istotne jest także prawidłowe gospodarowanie wytworzonymi odpadami poprzez bezpieczną selektywną zbiórkę (w szczelnych kontenerach, pojemnikach na terenie utwardzonym, przy uwzględnieniu właściwości fizycznych i chemicznych odpadów), a także przekazywanie ich wyspecjalizowanym podmiotom, posiadającym stosowane pozwolenia. Zagadnienia te nie stanowią jednak zakresu ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zasady gospodarowania odpadami określają przepisy odrębne, w tym ustawa o odpadach, ustawa Prawo ochrony środowiska, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach, rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz akty prawa lokalnego, w tym m.in. Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Siedlec i Plan gospodarki odpadami dla gmin Przemęt, Siedlec, Wolsztyn – uczestników Związku Międzygminnego „Obra”. Stąd w projekcie planu nie ma ustaleń odnoszących się w sposób bezpośredni do tych zagadnień.

Nie mniej, ustalenia projektu mpzp zapewniają możliwość prawidłowego prowadzenia gospodarki odpadami w granicach poszczególnych terenów, ustalając m. in.: zapewnienie dostępu działek budowlanych do przyległych dróg publicznych, określenia parametrów kształtowania zabudowy, umożliwiających wyznaczenie na każdej działce budowlanej miejsc na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów. W tym miejscu należy zaznaczyć, że prowadzenie gospodarki odpadami we właściwy sposób pozwoli na ograniczenie możliwości zanieczyszczenia podłoża gruntowego (w tym również zasobów wód podziemnych) substancjami niebezpiecznymi, przedostającymi się do gruntu na skutek niewłaściwego składowania odpadów.

Reasumując, realizacja inwestycji przewidzianych zgodnie z ustaleniami projektu planu niewątpliwie przyczyni się do wystąpienia niekorzystnych oddziaływań 
na powierzchnię ziemi i warunki gruntowe w obrębie terenów przeznaczonych 
pod lokalizację nowej zabudowy, jednakże realizacja zapisów ograniczających skalę zabudowy oraz wymagających zachowania odpowiedniego udziału powierzchni niezabudowanych i biologicznie czynnych pozwoli ograniczyć skalę tego zjawiska.

## oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne

Realizacja inwestycji, których lokalizacja została przewidziana na obszarze objętym granicami projektu mpzp, może stanowić przyczynę pojawienia się negatywnych oddziaływań, zarówno w odniesieniu do lokalnych zasobów wód powierzchniowych, 
jak i podziemnych. Prowadzenie prac budowlanych, niezbędnych do zrealizowania nowej zabudowy, jak również budowy, rozbudowy czy modernizacji sieci infrastruktury technicznej, wymaga ingerencji w powierzchnię ziemi i warunki gruntowe, a co za tym idzie, w sposób pośredni oddziałuje również na kształtowanie lokalnych warunków wodnych. Skutkiem braku szczegółowego określenia zasad prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej na terenach zabudowy, jak również niewłaściwego sposobu prowadzenia prac budowlanych, może być zatem zanieczyszczenie zasobów wód podziemnych i powierzchniowych, obniżenie poziomu zalegania wód gruntowych. Niewłaściwe prowadzenie inwestycji budowlanych skutkować może także ograniczeniem zasilania zbiorników i cieków wodnych, prowadząc 
w konsekwencji do ich zaniku (przerwanie ciągłości systemów, melioracyjnych, ograniczenie zasilania cieków wodami opadowymi i roztopowymi itd.). Aby zminimalizować 
lub wyeliminować ryzyko wspomnianych powyżej oddziaływań konieczne było wprowadzenie do projektu mpzp szczegółowych ustaleń m.in. sposobu zagospodarowania wód opadowych i roztopowych czy też możliwości trwałego uszczelnienia powierzchni 
w obrębie poszczególnych terenów.

Ponadto projekt planu zawiera zapisy regulujące zasady zaopatrzenia terenów 
w niezbędne elementy infrastruktury technicznej, w zakresie odprowadzenie ścieków bytowych i komunalnych oraz zaopatrzenia w wodę.

W projekcie planu ustalono:

- zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej lub z własnego ujęcia wody, zgodnie 
z przepisami odrębnymi;

- w zakresie wód opadowych i roztopowych:

- na terenach U i U/P odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej z dopuszczeniem zagospodarowania na własnym nieutwardzonym terenie lub do dołów chłonnych, z uwzględnieniem lit. b,

- w przypadku wyznaczenia parkingów na terenach U i U/P odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej lub do dołów chłonnych po ich uprzednim podczyszczeniu,

- na terenach KD-L i KDW odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej lub do dołów chłonnych po ich uprzednim podczyszczeniu;

- odprowadzanie ścieków bytowych i komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej, 
z dopuszczeniem odprowadzania do szczelnych zbiorników bezodpływowych;

- dopuszczenie lokalizacji urządzeń służących do podczyszczania ścieków komunalnych oraz wód opadowych i roztopowych.

Ponadto zaznaczyć należy, że przepisy odrębne tj. art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wskazuje, że właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych. W sąsiedztwie analizowanego obszaru następować będzie rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, stąd też zakładać należy, iż wszystkie nowe inwestycje zostaną do niej podłączone.

W celu ochrony zasobów wód podziemnych przed ich nadmierną eksploatacją 
dla wszystkich terenów, w obrębie których dopuszczono realizację zabudowy, ustalono zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej lub z własnego ujęcia wody, zgodnie z przepisami odrębnymi.

Ponadto zaznaczyć należy, że przyłączanie budynków do sieci regulują zapisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z § 26 działka budowlana, przewidziana pod zabudowę budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi, powinna mieć możliwość przyłączenia uzbrojenia działki lub bezpośrednio budynku m.in. do sieci wodociągowej. W razie braku warunków przyłączenia sieci wodociągowej, działka może być wykorzystana pod zabudowę budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi, pod warunkiem możliwości zapewnienia możliwości korzystania z indywidualnego ujęcia wody. W granicach analizowanego projektu planu nie znajduje się wodociąg zapewniający zaopatrzenie w wodę (zlokalizowany jest on bezpośrednio przy terenie objętym opracowaniem).

Powiększenie obszarów zabudowanych powodować może zmniejszenie zdolności infiltracyjnych gruntów przypowierzchniowych oraz zwiększenie odpływu wód opadowych i roztopowych z terenów. Wielkość tego zjawiska uzależniona jest oczywiście od powierzchni nowej zabudowy oraz zastosowanych rozwiązań w zakresie prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej.

Ograniczenie zagrożenia dla jakości wód podziemnych spowodowane jest natomiast uporządkowaną gospodarką ściekową. W sąsiedztwie analizowanego obszaru następować będzie rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, stąd też zakładać należy, iż wszystkie nowe inwestycje zostaną do niej podłączone.

Reasumując, ustalenia projektu mpzp przewidują możliwość wprowadzenia nowych inwestycji, których realizacja przyczyni się do wystąpienia niekorzystnych oddziaływań
na wody podziemne, jednakże skala przewidzianych zmian oraz docelowa realizacja zapisów regulujących sposób zagospodarowania terenów oraz zasady prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej, pozwoli na zminimalizowanie niekorzystnych oddziaływań w możliwie maksymalnym stopniu.

## Oddziaływanie na różnorodność biologiczną i krajobraz

Na terenie objętym projektem planu znajduje się zarówno roślinność niska, zadrzewienia oraz zieleń leśna. Zieleń znajdująca się w liniach zabudowy domniemać należy, zostanie częściowo zlikwidowana. Ustalenia projektu planu wpłyną na zmniejszenie bioróżnorodności na obszarze opracowania, ze względu na wyznaczenie nowych terenów przeznaczonych pod zabudowę. Jednakże, domniemać należy, że nowa roślinność, która zostanie wprowadzona pomiędzy tereny wskazane do zabudowy charakteryzować się będzie większą odpornością na warunki klimatyczne, antropogeniczne oraz będzie bardziej różnorodna. Zmiana sposobu zagospodarowania terenów wiąże się również ze zmianą charakteru występującej nie tylko flory ale też i fauny, której skutkiem jest zanikanie pewnych gatunków o specyficznych wymaganiach siedliskowych i ekspansja gatunków (zarówno w przypadku roślin jak i zwierząt) przystosowanych do życia w bezpośrednim sąsiedztwie siedzib ludzkich.

Projekt planu zakłada wprowadzenie zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenu oraz ochronę zieleni łąkowej w strefie zieleni łąkowej, zgodnie z rysunkiem planu. Zakazano również magazynowania materiałów mogących powodować zanieczyszczenie środowiska w miejscach nieizolowanych od powierzchni terenu.

Realizacja zapisów projektu mpzp zakłada ograniczenie intensywności zabudowy 
na terenie U/P nie mniejszą niż 0,1 i nie większą niż 2,4 oraz na terenie U nie mniejszą 
niż 0,1 i nie większą niż 1,2.

Jednakże nowa zabudowa nie będzie stanowić elementu obcego i wyróżniającego 
się w krajobrazie, co można by było uznać za szczególnie niekorzystne dla fizjonomii krajobrazu, gdyż sąsiadować będzie z istniejącą już zabudową i odpowiadać będzie parametrom i funkcjom istniejącej zabudowy.

W zakresie zasad ładu przestrzennego oraz kształtowania wysokich walorów krajobrazowych omawianego terenu projekt mpzp zakłada:

- zakaz lokalizacji:

- nowych napowietrznych sieci infrastruktury technicznej,

- ogrodzeń pełnych od strony terenów dróg,

- ogrodzeń betonowych i żelbetowych z wyłączeniem podmurówki,

- urządzeń reklamowych, z wyjątkiem umieszczanych na jednej z elewacji budynków usługowych i produkcyjnych o powierzchni urządzenia nieprzekraczającej 15% powierzchni tej elewacji i nie większej niż 10 m2,

- szyldów, tablic informacyjnych i urządzeń reklamowych z wykorzystaniem ekranów plazmowych typu LED i typu LCD,

- szyldów, tablic informacyjnych i urządzeń reklamowych w sposób przysłaniający otwory okienne, drzwiowe oraz detale architektoniczne;

- dopuszczenie lokalizacji:

- dojść, dojazdów,

- urządzeń budowlanych,

- sieci infrastruktury technicznej, z zastrzeżeniem zakazu lokalizacji nowych napowietrznych sieci infrastruktury technicznej,

- obiektów małej architektury,

- tablic informacyjnych i urządzeń reklamowych z zastrzeżeniem pozostałych ustaleń planu,

- szyldów o łącznej powierzchni nie większej niż 5 m2 oraz z zastrzeżeniem pozostałych ustaleń planu,

- ogrodzeń ażurowych o wysokości nie większej niż 2,0 m,

- ogrodzeń pełnych na granicy sąsiednich działek budowlanych, o wysokości 
nie większej niż 2,0 m.

Ustalenia projektu planu nie spowodują przecięcia znaczącymi ciągami komunikacyjnymi korytarzy ekologicznych dolin rzecznych i dróg migracji zwierząt, roślin 
i grzybów.

## Oddziaływanie na szatę roślinną

Realizacja ustaleń projektu planu wpłynie na trwałe zniszczenie szaty roślinnej. Likwidacja szaty roślinnej będzie mieć miejsce w liniach zabudowy wyznaczonych 
na rysunku projektu planu. Natomiast na pozostałych terenach (z wyłączeniem również terenu drogi) należy się jednak spodziewać, że zniszczona zieleń przynajmniej częściowo zostanie zastąpiona. Ustala się nakaz utrzymania na działkach inwestycyjnych określonego odsetka powierzchni czynnych biologicznie. Projekt planu ustala również zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenu oraz ochronę zieleni łąkowej 
w strefie zieleni łąkowej wyznaczonej na terenie U/P. Ponadto na terenie U/P zakazano również magazynowania materiałów mogących powodować zanieczyszczenie środowiska 
w miejscach nieizolowanych od powierzchni terenu. Dodatkowo nowa zabudowa nie ingeruje w cenne pod względem przyrodniczym formy ochrony przyrody, gdyż na terenie opracowania one nie występują.

Przy odpowiednim zagospodarowaniu zieleni świat roślin może zyskać na bogactwie gatunków. Negatywnym skutkiem będzie wyłączenie z produkcji leśnej terenu. Na terenach, gdzie lokalizowana zostanie zabudowa i niezbędne urządzenia, zlikwidowana zostanie leśna szata roślinna.

## Oddziaływanie na zwierzęta

Lokalizacja nowej zabudowy w obszarze opracowania spowoduje ograniczenie lasów. Efektem zmian będzie zatem pogorszenie warunków dla bytujących lub przemieszczających się po tych terenach zwierząt. Flora przedmiotowych terenów będzie powstawała w celu spełnienia swojej użytkowej funkcji, służącej przede wszystkim potrzebom ludzi, 
a nie bytującej obecnie na tym terenie zwierzętom.

Zagrożeniem dla zwierząt, jakie może się zwiększyć, jest towarzysząca nowym inwestycjom dodatkowa ilość samochodów, poruszających się w ramach terenu objętego opracowaniem. Dodatkowa zabudowa i idąca za tym dodatkowa ilość pojazdów, zwiększy prawdopodobieństwo eliminacji lub ograniczy liczebność i skład pewnych gatunków fauny tego terenu.

Oddziaływanie na świat zwierzęcy powstającej zabudowy może doprowadzić do pewnych konfliktów, jednakże zjawisko to nie będzie znaczące, gdyż teren ten nie charakteryzuje się także występowaniem znaczących gatunków zwierząt (w tym objętych ochroną częściową. Wpływ na małą różnorodność ma przede wszystkim bliskie zakładów produkcyjnych i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Z uwagi jednak na położenie w sąsiedztwie znacznych terenów leśnych, należy spodziewać się, że gatunki te przeniosą się na pobliskie tereny wyłączone z zabudowy.

## Oddziaływanie na dobra materialne

Przez dobro materialne ogólnie należy rozumieć to wszystko, co dana jednostka ludzka może gromadzić wokół siebie, tworząc własne środowisko materialne.

Na skutek realizacji ustaleń projektu planu należy spodziewać się znacznego zwiększenia ilości dóbr materialnych. Nowe zainwestowanie spowoduje napływ ludności, 
a co za tym idzie zwiększenia się ilości dóbr materialnych w granicach opracowania, tj. nowa zabudowa, elementy zagospodarowania działek budowlanych, nowe elementy infrastruktury technicznej. Zakłada się, że nowe zainwestowanie charakteryzować się będzie wysokimi walorami estetycznymi, wpisującymi się w docelowy sposób użytkowania i funkcjonowania analizowanego obszaru, a jego realizacja będzie w pozytywny sposób oddziaływać 
na otoczenie omawianego obszaru.

Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania projektu planu na dobra materialne, 
w granicach analizowanego obszaru ani też w jego sąsiedztwie. Wyłącznie na etapie realizacji nowych obiektów budowlanych wystąpić mogą krótkoterminowe i lokalne oddziaływania 
na istniejące dobra materialne położone w sąsiedztwie. Polegać one mogą np. na pogorszeniu stanu nawierzchni istniejących dróg na skutek intensywnego ruchu pojazdów ciężarowych, związanego z prowadzonymi inwestycjami. Nie przewiduje się jednak, że będzie 
to oddziaływanie znaczące, ponieważ prace inwestycyjne w poszczególnych fragmentach omawianego obszaru będą najprawdopodobniej prowadzone w różnych okresach czasu.

## Oddziaływanie na zasoby naturalne

W granicach projektu planu nie stwierdzono występowanie zasobów naturalnych.

## Oddziaływanie na ludzi

Projekt planu wyznacza tereny przeznaczone pod tereny:

- teren zabudowy usługowej, oznaczony na rysunku planu symbolem U,

- teren zabudowy usługowej lub obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, oznaczony na rysunku planu symbolem U/P,

- teren drogi publicznej klasy lokalnej, oznaczony na rysunku planu symbolem KD-L,

- teren drogi wewnętrznej, oznaczony na rysunku planu symbolem KDW.

Na skutek prowadzonych prac budowlanych należy spodziewać się – okresowo 
– zwiększonej emisji hałasu, której źródłem będą pracujące maszyny, a także zwiększonej emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych pochodzących ze źródeł komunikacyjnych. Prawdopodobnie będzie to powodowało dyskomfort dla przebywających na działkach sąsiednich ludzi. Należy jednak przypuszczać, że prace prowadzone będą w ciągu dnia
i nie będą stanowiły negatywnego wpływu w godzinach nocnych. Poza tym będzie 
to oddziaływanie chwilowe i krótkotrwałe, które powinno ustać po zakończeniu prac budowlanych. Zasięg oddziaływania nie powinien stanowić zbyt dużego dyskomfortu 
dla otoczenia. Dodatkowo, zwrócić należy uwagę na fakt, iż obecnie teren zamieszkuje niewielka ilość osób.

Ponadto, ustalenia projektu planu zapoczątkują proces przemian przestrzennych 
i społecznych przyczyniający się do poprawy jakości życia mieszkańców, przywrócenia ładu przestrzennego oraz odbudowy więzi społecznych. Efekty te można utożsamiać 
z pozytywnym wpływem na warunki życia i zdrowia ludzi.

Rozpatrując zagadnienie w szerokim kontekście obszarowym, realizacja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wiązać się będzie z korzystnym oddziaływaniem 
na człowieka.

## oddziaływanie na klimat

Jak już wspomniano w rozdziale 2 niniejszej Prognozy na charakter klimatu lokalnego wpływa między innymi rzeźba terenu, sposób jego użytkowania, obecność wód, charakter szaty roślinnej.

Obszar opracowania charakteryzuje się z jednej strony wyrównanymi warunkami termicznymi, równomiernym nasłonecznieniem, małą wilgotnością i korzystną wymianą powietrza. Dodatkowo sąsiedztwo terenów zalesionych wpływa na poprawę warunków termicznych i wilgotnościowych poprzez zmniejszenie dobowych wahań, charakteryzuje 
się jednak nieco gorszymi warunkami solarnymi z uwagi na zacienienie. Są to jednak tereny 
o powietrzu wzbogaconym w tlen, ozon, olejki eteryczne podnoszące komfort bioklimatyczny.

Ustalony w projekcie planu teren stanowi powierzchnię ok. 5,37 ha. Zatem zmiana zagospodarowania analizowanego obszaru ma charakter lokalny. Obszar opracowania położony jest w południowo-wschodniej części wsi, na kierunku przeważających wiatrów zachodnich, które zapewniają korzystne przewietrzanie opracowywanego terenu jak i terenów położonych w sąsiedztwie. Projekt planu nie powoduje przecięcia ciągami komunikacyjnymi lokalnego korytarza ekologicznego doliny Rowu Żodyńskiego. Równie istotne dla utrzymania lokalnych warunków mikroklimatycznych jest ograniczenie potencjalnych zmian w zakresie występującego w sąsiedztwie wspomnianego rowu oraz istniejących terenów leśnych. 
Na terenach przeznaczonych pod zabudowę przewidziano powierzchnię zabudowy 
nie większą niż 40% (dla terenu U) oraz 60% (dla terenu U/P) powierzchni działki budowlanej, przy wysokości budynków do 12 m (dla terenu U/P) i 8 m (dla terenu U). 
W projekcie planu ustalono także lokalizację strefy zieleni łąkowej łąkowej i wyznaczono linie zabudowy od lasów. na terenie U zakazano lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i ustalono dla wszystkich terenów obowiązek zagospodarowania zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenu. Wskazano powierzchnię biologicznie czynną działki budowlanej 
nie mniejszą niż 20% dla terenu U/P oraz nie mniejszą niż 30% dla terenu U.

Tereny zabudowane – ściany budynków, dachy, jezdnie, chodniki itp., stanowiące powierzchnię czynną, absorbującą promieniowanie słoneczne akumulować będą większe ilości energii cieplnej, aniżeli teren bez zabudowy. Następnie nocą będą one emitować pochłonięte ciepło, powodując podwyższenie temperatury minimalnej powietrza 
w najbliższym otoczeniu. Przeciętna różnica między temperaturą powietrza w centrum zabudowy i na jego peryferiach może osiągać wartość 0,3-0,6°C zależnie od pory roku. Zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnych spowoduje ograniczenie powierzchni infiltracji wód opadowych i roztopowych, co w zasięgu terenów zabudowy wpłynie 
na obniżenie poziomu wilgotności. Jednakże zostało to ograniczone poprzez wprowadzone 
do projektu planu zapisy dotyczące ustalonej m. in.: powierzchni i wysokości zabudowy 
czy powierzchni działek nie mniejszych niż 3000 m2 dla terenu U/P i nie mniejszą 
niż 2500 m2 dla terenu U. Powyższe zapisy korzystnie wpłyną na retencję wód opadowych 
i roztopowych w gruncie oraz będą stabilizowały warunki wilgotnościowe obszaru. 
W przypadku niniejszego projektu nie przewiduje się, by planowana zabudowa wpłynęła 
na istotną zmianę warunków anemometrycznych, termicznych i wilgotnościowych rejonu 
a planowane zainwestowanie i zagospodarowanie terenu projektu planu nie stworzy sytuacji, która mogłaby się przyczynić do pogorszenia stanu higieny atmosfery i klimatu lokalnego. Zapisy projektowanego dokumentu sprzyjają ochronie klimatu na terenie projektu 
i w sąsiedztwie oraz w zakresie ochrony powietrza wpisują się w ustalenia Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz B(a)P (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 1 sierpnia 2017 r., poz. 5320).

## oddziaływanie na powietrze

Przedmiotowy projekt planu nie dotyczy obszaru o znacznej powierzchni. Ustalenia projektu planu dają możliwość ochrony środowiska przyrodniczego przed jego zanieczyszczeniami, w tym ochrony powietrza atmosferycznego. W projekcie planu ustalono stosowanie indywidualnych systemów grzewczych i paliw charakteryzujących się niskimi wskaźnikami emisji zanieczyszczeń, a także paliw pozyskiwanych z odnawialnych źródeł energii..

Ponadto, w ramach trwającej procedury działki leśne uzyskały od Marszałka Województwa Wielkopolskiego zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych, o łącznej powierzchni 23.569 m2, na cele nieleśne (decyzja Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 24.01.2019 r.). Ze względu na charakter zmian dotychczasowego sposobu zagospodarowania terenów objętych ustaleniami projektu planu, nie przewiduje się znaczącego wzrostu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na skutek realizacji ustaleń zawartych w projekcie planu. Nowe, źródła emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych powstaną w obrębie terenów przeznaczonych pod zabudowę. Nowe emitory zanieczyszczeń pojawią się w obrębie obiektów produkcyjnych, których funkcjonowanie może wiązać się z koniecznością emisji substancji powstających w wyniku prowadzonych procesów technologicznych. Lokalizacja nowej zabudowy wiązać się będzie z powstaniem źródeł emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, obejmujących instalacje grzewcze, z których emitowane są zanieczyszczenia powstające na skutek spalania paliw (SO2, NO2, CO, CO2, pyły). W projekcie planu zamieszczono zapis, że dopuszcza się stosowanie paliw i systemów grzewczych charakteryzujących się niskimi wskaźnikami emisji zanieczyszczeń, 
w tym pozyskanych z odnawialnych źródeł energii.

Wzrost emisji zanieczyszczeń pośrednio związany będzie także ze wzrostem natężenia ruchu kołowego w sąsiedztwie zabudowy, wynikającym z konieczności zapewnienia dojazdu do poszczególnych budynków oraz obsługą obiektów.

Założenia projektu planu nie przewidują konieczności wyznaczenia nowych większych szlaków komunikacyjnych. Tereny obsługiwane będą poprzez istniejący układ komunikacyjny zlokalizowany bezpośrednio przy terenie analizowanym oraz poprzez teren drogi wewnętrznej wyznaczonej w granicach projektu planu. Realizacja nowej zabudowy wpłynie na zwiększenie natężenia ruchu także w obrębie istniejących dróg. Przewidywany wzrost natężenia ruchu związany będzie z obsługą projektowanej zabudowy. Jednakże zagrożenie pojawieniem się przekroczeń dopuszczalnych poziomów stężeń zanieczyszczeń nie jest możliwe, gdyż obszar opracowania nie jest znaczny a określone parametry zabudowy w zakresie powierzchni zabudowy i powierzchni biologicznie czynnej wpłyną 
na ograniczenie tego zjawiska. Na sytuację tą wpływać będzie również zwiększanie udziału pojazdów spełniających wyższe normy emisji EURO oraz stopniowe wycofywanie z użytku pojazdów nie spełniających tych norm.

Niewielki wzrost emisji o charakterze lokalnym i czasowym nastąpi najprawdopodobniej także na etapie prowadzenia prac budowlanych, związanych z realizacją inwestycji, których lokalizacja została ustalona zgodnie z ustaleniami projektu planu. Źródłami emisji zanieczyszczeń będą w tym przypadku silniki maszyn budowlanych uczestniczących w pracach ziemnych oraz same prace ziemne, których przeprowadzanie generuje powstawanie zanieczyszczeń pyłowych. Ilość zanieczyszczeń wytwarzanych przez maszyny budowlane będzie ograniczona powierzchniowo. Zanieczyszczenia pyłowe, powstające podczas prowadzenia prac budowlanych, nie będą miały większego znaczenia 
w kształtowaniu poziomów emisji dla tych terenów (niewielkie odległości unoszenia powodować będą czasowy wzrost zapylenia o charakterze lokalnym). Emisja ta będzie zjawiskiem czasowym i nie będzie miała znaczącego wpływu na długofalowe kształtowanie jakości powietrza na analizowanym obszarze.

Ponadto, zaznaczyć należy, że projekt planu ustala zakaz lokalizacji zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych na terenie U/P.

## oddziaływanie na klimat akustyczny

Planowane w projekcie planu zagospodarowanie i użytkowanie terenu nie spowoduje oddziaływania na klimat akustyczny w obszarze opracowania ani w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Uciążliwość związana z hałasem od tzw. pozostałych obiektów i działalności mogących być źródłem hałasu może występować jedynie w granicach obiektu 
lub też ograniczać się do najbliższego otoczenia.

Jedynie na etapie realizacyjnym należy spodziewać się zwiększonej emisji hałasu, której źródłem będą silniki pracujących maszyn. Będzie to jednak oddziaływanie chwilowe i krótkotrwałe, które ustąpi po zakończeniu prac budowlanych.

Projekt planu chroni klimat akustyczny obszaru opracowania, gdyż ustalono dla terenu U w przypadku lokalizacji obiektów zamieszkania zbiorowego zapewnienie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku - jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
i zamieszkania zbiorowego a dla terenu U/P w przypadku lokalizacji budynków usługowych 
z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi stosowanie rozwiązań technicznych
i organizacyjnych wynikających z zasad akustyki budowlanej.

Ponadto, zaznaczyć należy, że projekt planu ustala zakaz lokalizacji zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych na terenie U/P.

## oddziaływanie na dziedzictwo kulturowe

Na skutek realizacji ustaleń projektu planu nie należy spodziewać się negatywnego oddziaływania na dziedzictwo kulturowe w granicach analizowanego obszaru.

W przypadku omawianego obszaru ustalono:

- w strefie „W” ochrony archeologicznej ochronę zabytków archeologicznych zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych,

- ochronę zabytków archeologicznych w strefie stanowiska archeologicznego, ujętego 
w wojewódzkiej ewidencji zabytków pod nr AZP 58-19, oznaczonego na rysunku planu.

Wszelkie zamierzenia inwestycyjne naruszające strukturę gruntu wymagać będą prowadzenia archeologicznych prac dokumentacyjno – zabezpieczających.

## oddziaływanie na formy ochrony przyrody, w tym obszary Natura 2000

Na obszarze projektu planu nie występują cenne zasoby przyrodnicze objęte prawną ochroną, ustanowione w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Analizując zatem wpływ ustaleń projektu mpzp na obszary objęte formą ochrony przyrody należy stwierdzić, iż nie przewiduje się wystąpienia negatywnych oddziaływań 
na przedmioty ochrony tego obszaru (ze względu na ich brak).

Projekt planu optymalnie określa funkcje terenów w kontekście zastanego sąsiedztwa.

Realizacja nowej zabudowy z pewnością związana będzie z wystąpieniem negatywnych oddziaływań na poszczególne komponenty środowiska, wynikających między innymi 
z trwałego uszczelnienia części powierzchni, usunięcia dotychczasowej pokrywy roślinnej
na terenach przeznaczonych bezpośrednio pod inwestycje, czy też zmian ukształtowania powierzchni i właściwości podłoża. Przewiduje się natomiast, że z uwagi na skalę 
oraz charakter oddziaływania te nie będą miały znacząco negatywnego wpływu 
na środowisko, a tym bardziej nie będą stanowić przyczyny występowania negatywnych oddziaływań na przedmiot ochrony i integralność obszarów podlegających ochronie.

Niemniej, projekt planu zakłada korzystne rozwiązanie dla form ochrony przyrody (ustalono zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów). Pomimo pojawienia się projektowanej zabudowy, tereny te charakteryzować 
się będą dużym udziałem zieleni. Ponadto szczególnie istotne było także wprowadzenie zapisów sprzyjających ograniczeniu skali zjawiska odpływu i zmniejszenia stopnia infiltracji wód opadowych i roztopowych, umożliwiających maksymalne zatrzymanie wód na terenach. Drastyczne zmniejszenie ilości wód opadowych i roztopowych zatrzymywanych 
na projektowanych terenach zabudowy doprowadzić mogłoby w konsekwencji do zanikania siedlisk zlokalizowanych poza granicami obszaru opracowania.

Należy również zauważyć, iż ustalenia projektu planu umożliwiają podjęcie 
w przyszłości działań mających na celu kompensację przyrodniczą strat poniesionych 
w wyniku lokalizacji nowej zabudowy. Wśród tego rodzaju ustaleń wymienić można zagospodarowanie zielenią wolnych od utwardzenia fragmentów terenów. Umożliwi 
to podbudowanie i wzbogacenie lokalnej szaty roślinnej. Działania te, poza wytworzeniem korzystnych z punktu widzenia utrzymania różnorodnych siedlisk warunków, sprzyjać mogą zwiększeniu lokalnej różnorodności biologicznej i poszerzeniu zasięgu siedlisk o najwyższej wartości przyrodniczej.

Reasumując, ze względu na charakter przyjętych w projekcie planu rozwiązań urbanistycznych a także szereg ustaleń, których realizacja będzie miała na celu ograniczenie skali ingerencji w elementy środowiska oraz zanieczyszczenia jego poszczególnych komponentów, nie przewiduje się wystąpienia znaczących negatywnych oddziaływań 
na obszary Natura 2000 i obszary, na których występują pozostałe formy ochrony przyrody. Inwestycje związane z ustaleniami projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie będą generować czynników wpływających negatywnie.

## 6.14.	Oddziaływanie transgraniczne

W rozumieniu Konwencji z Espoo podpisaną w Finlandii z 25 lutego 1991 r. 
w załączniku nr 1 do Konwencji o Ocenach Oddziaływania na Środowisko w kontekście Transgranicznym sprecyzowano rodzaje działalności mogące powodować oddziaływanie transgraniczne. Należą do nich m.in.:

- rafinerie ropy naftowej,

- elektrownie konwencjonalne i jądrowe,

- kombinaty chemiczne,

- autostrady, drogi szybkiego ruch, magistrale kolejowe i lotniska,

- instalacje do usuwania odpadów przez spalanie, obróbkę chemiczną lub składowanie toksycznych i niebezpiecznych odpadów,

- duże bazy zbiorników, itp.

Lokalna skala oddziaływań, brak oddziaływań znacząco negatywnych oraz znaczne oddalenie terenu od granic kraju powodują, że nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania skutków realizacji planu na środowisko.

# 7.	ROZWIĄZANIA ELIMINUJĄCE LUB OGRANICZAJĄCE NEGATYWNE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO

## 7.1.	Z zakresu ochrony powierzchni ziemi

W zakresie ochrony powierzchni ziemi podstawowe problemy wiążą 
się z rosnącym udziałem powierzchni uszczelnionej w wyniku inwestycji budowlanych oraz gromadzeniem stałych odpadów (komunalnych) bez właściwego zabezpieczenia.

Celem ograniczenia zagrożeń dla powierzchni ziemi projekt planu wprowadza następujące ustalenia:

- zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenu,

- ochronę zieleni łąkowej w strefie zieleni łąkowej na terenie U/P,

- zakaz magazynowania materiałów mogących powodować zanieczyszczenie środowiska 
w miejscach nieizolowanych od powierzchni terenu na terenie U/P,

- powierzchnię zabudowy działki budowlanej nie większą niż 60% na terenie U/P oraz nie większą niż 40% na terenie U,

- udział powierzchni biologicznie czynnej działki budowlanej nie mniejszy niż 20% 
na terenie U/P oraz nie mniejszy niż 30% na terenie U,

- wysokość zabudowy na terenie U/P nie większą niż 12 m a na terenie U nie większą 
niż 2 kondygnacje nadziemne i nie większą niż 8 m,

- intensywność zabudowy na terenie U/P nie mniejszą niż 0,1 i nie większą niż 2,4 
a na terenie U nie mniejszą niż 0,1 i nie większą niż 1,2,

- powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych, z wyłączeniem działek pod lokalizację obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, dojścia i dojazdy, nie mniejszą niż 3000 m2 na terenie U/P oraz nie mniejszą niż 2500 m2 na terenie U,

- powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci.

## 7.2.	Z zakresu ochrony zasobów wód

Celem eliminacji zagrożeń dla wód powierzchniowych, projekt planu wprowadza następujące ustalenia:

- zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej lub z własnego ujęcia wody, zgodnie 
z przepisami odrębnymi;

- w zakresie wód opadowych i roztopowych:

- na terenach U i U/P odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej z dopuszczeniem zagospodarowania na własnym nieutwardzonym terenie lub do dołów chłonnych, z uwzględnieniem lit. b,

- w przypadku wyznaczenia parkingów na terenach U i U/P odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej lub do dołów chłonnych 
po ich uprzednim podczyszczeniu,

- na terenach KD-L i KDW odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej lub do dołów chłonnych po ich uprzednim podczyszczeniu;

- odprowadzanie ścieków bytowych i komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej, 
z dopuszczeniem odprowadzania do szczelnych zbiorników bezodpływowych;

- dopuszczenie lokalizacji urządzeń służących do podczyszczania ścieków komunalnych oraz wód opadowych i roztopowych.

## 7.3.	Z zakresu ochrony szaty roślinnej, bioróżnorodności i krajobrazu

W celu ograniczenia zagrożeń szaty roślinnej, bioróżnorodności i krajobrazu, projekt planu ustala:

- zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenu;

- udział powierzchni biologicznie czynnej działki budowlanej nie mniejszy niż 20% 
na terenie U/P oraz nie mniejszy niż 30% na terenie U;

- ochronę zieleni łąkowej w strefie zieleni łąkowej na terenie U/P;

- zakaz magazynowania materiałów mogących powodować zanieczyszczenie środowiska 
w miejscach nieizolowanych od powierzchni terenu na terenie U/P.

W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego projekt mpzp zakłada:

- zakaz lokalizacji:

- nowych napowietrznych sieci infrastruktury technicznej,

- ogrodzeń pełnych od strony terenów dróg,

- ogrodzeń betonowych i żelbetowych z wyłączeniem podmurówki,

- urządzeń reklamowych, z wyjątkiem umieszczanych na jednej z elewacji budynków usługowych i produkcyjnych o powierzchni urządzenia nieprzekraczającej 15% powierzchni tej elewacji i nie większej niż 10 m2,

- szyldów, tablic informacyjnych i urządzeń reklamowych z wykorzystaniem ekranów plazmowych typu LED i typu LCD,

- szyldów, tablic informacyjnych i urządzeń reklamowych w sposób przysłaniający otwory okienne, drzwiowe oraz detale architektoniczne;

- dopuszczenie lokalizacji:

- dojść, dojazdów,

- urządzeń budowlanych,

- sieci infrastruktury technicznej, z zastrzeżeniem zakazu lokalizacji nowych napowietrznych sieci infrastruktury technicznej,

- obiektów małej architektury,

- tablic informacyjnych i urządzeń reklamowych z zastrzeżeniem pozostałych ustaleń planu,

- szyldów o łącznej powierzchni nie większej niż 5 m2 oraz z zastrzeżeniem pozostałych ustaleń planu,

- ogrodzeń ażurowych o wysokości nie większej niż 2,0 m,

- ogrodzeń pełnych na granicy sąsiednich działek budowlanych, o wysokości 
nie większej niż 2,0 m.

## 7.4.	Z zakresu ochrony przyrody

Na obszarze objętym projektem planu nie występują cenne zasoby przyrodnicze, objęte prawną ochroną ustanowione w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

## 7.5.	Z zakresu ochrony jakości powietrza atmosferycznego

Spośród najważniejszych działań eliminujących negatywne oddziaływanie na jakość powietrza atmosferycznego na terenach objętych nowym zainwestowaniem można wymienić dopuszczenie stosowania paliw i systemów grzewczych charakteryzujących się niskimi wskaźnikami emisji zanieczyszczeń.

Ponadto, zaznaczyć należy, że projekt planu ustala zakaz lokalizacji zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych na terenie U/P.

W dalszym rozwoju zagospodarowania terenów osadniczych istotną rolę powinny odegrać pro-środowiskowa infrastruktura techniczna o wysokim standardzie technologicznym.

Wpływ na stan czystości powietrza atmosferycznego na terenie gminy ma emisja
ze źródeł mobilnych tj. drogi krajowa nr 32, droga wojewódzka nr 303 oraz drogi powiatowe i gminne. Jednakże z uwagi na fakt położenia drogi krajowej nr 32 i dróg wojewódzkich 
i powiatowych poza obszarem opracowania nie podejmuje się żadnych działań, które mogłyby być podjęte w celu ograniczenia emisji substancji do powietrza. Planowana obsługa komunikacyjna istniejącą siecią dróg będzie znikoma ze względu na niewielki fragment opracowania terenu oraz drugorzędną rolę połączenia Siedlca z drogą krajową nr 32, dlatego też wszelkie dodatkowe rozwiązania dotyczące ograniczenia emisji substancji 
do powietrza są niekonieczne.

## 7.6.	 Z zakresu ochrony przed hałasem

Poprawie komfortu akustycznego sprzyjać będą następujące działania:

- wprowadzanie zieleni (np. gęste nasadzenia spełniające rolę buforów akustycznych),

- wprowadzanie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zapisów odnośnie standardów akustycznych dla poszczególnych terenów.

W ramach przedmiotowego projektu planu ustalono:

- dla terenu U w przypadku lokalizacji obiektów zamieszkania zbiorowego zapewnienie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku - jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego,

- dla terenu U/P w przypadku lokalizacji budynków usługowych z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi stosowanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych wynikających z zasad akustyki budowlanej,

- zakaz lokalizacji zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych na terenie U/P.

## 7.7.	 Z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wraz z aktami wykonawczymi określa przedmiot, formy i zasady ochrony zabytków i opieki nad nimi. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wraz z aktami wykonawczymi określa procedurę sporządzania i zakres merytoryczny miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Obie te ustawy wraz z aktami wykonawczymi dają narzędzie ochrony zabytków - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Ustawy te stanowią także podstawę uczestnictwa wojewódzkiego konserwatora zabytków w procedurze sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dotyczy nie tylko konkretnych obiektów zabytkowych, ale też wszelkich aspektów zagospodarowania przestrzennego ustalanego w planie dla całego analizowanego obszaru opracowania:

- przeznaczenia ustalonego i dopuszczonego oraz sposobu i terminów tymczasowego zagospodarowania,

- urządzania i użytkowania terenów,

- infrastruktury komunikacyjnej,

- zieleni,

- parametrów i wskaźników urbanistycznych.

Na skutek realizacji ustaleń projektu planu nie należy spodziewać się negatywnego oddziaływania na dziedzictwo kulturowe w granicach analizowanego obszaru.

Na terenie opracowania występują stanowiska archeologiczne, którego uwzględnienie jest ustalone projektem planu.

Na obszarze objętym projektem planu nie występują obiekty wpisane 
do rejestru zabytków.

Jednakże projekt planu w zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala:

- w strefie „W” ochrony archeologicznej ochronę zabytków archeologicznych zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych,

- ochronę zabytków archeologicznych w strefie stanowiska archeologicznego, ujętego 
w wojewódzkiej ewidencji zabytków pod nr AZP 58-19, oznaczonego na rysunku planu,

- wymóg prowadzenia archeologicznych prac dokumentacyjno-zabezpieczających przy zamierzeniach inwestycyjnych naruszających strukturę gruntu.

# PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIEŃ PLANU ORAZ CZĘSTOTLIWOŚCI JEJ PRZEPROWADZANIA

Do najważniejszych skutków realizacji ustaleń analizowanego projektu planu należeć będzie uporządkowanie i określenie docelowej funkcji wszystkich terenów znajdujących
się w granicach przedmiotowego obszaru, ze szczególnym uwzględnieniem występujących 
tu terenów o znacznej wartości przyrodniczej (w tym także podlegających ochronie), 
a także historycznej i kulturowej.

W wyniku realizacji ustaleń projektu planu możliwe będzie wprowadzenie nowej zabudowy (w ramach uzupełnienia zainwestowania poszczególnych terenów oraz nawiązania do projektowanego sposobu zagospodarowania terenów sąsiadujących z obszarem planu), 
z zachowaniem parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy, nawiązujących 
do zabudowy istniejącej, w tym również na terenach sąsiednich.

W kontekście ustaleń omawianego w prognozie projektu planu, istotne będzie zatem monitorowanie:

- zapewnienia dopuszczalnych poziomów hałasu,

- sposobu postępowania z wytworzonymi na obszarze opracowania ściekami 
oraz odpadami,

- przestrzegania stosowania indywidualnych systemów grzewczych i paliw charakteryzujących się niskimi wskaźnikami emisji zanieczyszczeń, a także paliw pozyskiwanych z odnawialnych źródeł energii.

Skutki realizacji postanowień planu podlegać będą bieżącym pomiarom, ocenom 
oraz analizom wpływu na środowisko wielu czynników, prowadzonym w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska przez zobligowane do tego instytucje i służby. Stosownie do art. 10 ust. 2 Dyrektywy 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko dla monitoringu znaczącego wpływu na środowisko realizacji planów możliwe 
jest wykorzystanie istniejącego systemu monitoringu, w celu uniknięcia jego powielania.

Monitoring skutków realizacji postanowień przyjętego dokumentu w zakresie oddziaływania na środowisko może polegać na analizie i ocenie stanu poszczególnych komponentów środowiska również w oparciu o wyniki pomiarów uzyskanych w ramach indywidualnych zamówień, na kontroli i ocenie zgodności wyposażenia terenu 
w infrastrukturę techniczną z ustaleniami przyjętego dokumentu.

Przy czym dokonując analizy i oceny stanu poszczególnych komponentów środowiska należy pamiętać, że  muszą się one odnosić do obszaru objętego projektem planu.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowy Instytut Geologiczny, Wójt Gminy Siedlec, prowadzą monitoring poszczególnych komponentów środowiska, w tym jakości powietrza, jakości wód, jakości gleby i ziemi, hałasu i pól elektromagnetycznych, w zakresie określonym w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.

Zakres i częstotliwość monitoringu obejmującego pomiary stężeń zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, badania poszczególnych wskaźników zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych, a także pomiary poziomów hałasu na terenach zlokalizowanych na analizowanym obszarze będą zatem dostosowane do zakresu i częstotliwości monitoringu prowadzonego w ramach programów Państwowego Monitoringu Środowiska. Pomiary i badania prowadzone w celu określenia stanu poszczególnych komponentów środowiska prowadzone będą natomiast zgodnie z metodyką i wymogami określonymi w poszczególnych rozporządzeniach, a także specjalistycznych opracowaniach – określających metodyki referencyjne, odnoszące się do sposobu analizowania stanu jakości poszczególnych komponentów środowiska. Stosowanie właściwych metodyk prowadzenia badań i pomiarów jest niezwykle istotne ze względu na ograniczenie możliwości wystąpienia błędów w ostatecznej ocenie jakości poszczególnych komponentów środowiska. Z uwagi 
na różnorodność zagadnień dotyczących metody i wymogów jakie wskazane są w przypadku prowadzenia monitoringu poszczególnych komponentów środowiska, w niniejszym opracowaniu nie przytoczono ich brzmienia.

Należy jednocześnie zaznaczyć, iż ustalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jedynie wskazują na możliwe sposoby zagospodarowania i użytkowania terenów i nie są jednoznaczne z ich realizacją w momencie uchwalenia projektu planu, opracowywanego dla danego obszaru. Z uwagi na powyższe, szczegółowe określenie częstotliwości monitoringu oraz podanie jego zakresu nie jest możliwe 
na obecnym etapie projektowania. Niemniej, wskazuje się, iż w celu szczegółowego określenia wpływu realizacji ustaleń planu, najbardziej korzystne byłoby prowadzenie badań monitorujących stan poszczególnych komponentów środowiska raz w roku. Należy jednak zauważyć, iż zakres i częstotliwość prowadzonego monitoringu powinien być dostosowany do stopnia zaawansowania realizacji poszczególnych ustaleń projektu planu, dotyczących lokalizacji nowych inwestycji (budowlanych, infrastrukturalnych itd.).

# Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych 
w projekcie Planu

W przypadku terenu objętego ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego terenu ilość rozwiązań alternatywnych, dotyczących przyszłego sposobu zagospodarowania tych terenów była niewielka. Projekt planu stanowi drugi etap procedury planistycznej, który został zapoczątkowany przystąpieniem 
do sporządzenia zamiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru. W związku z powyższym możliwość rozważania różnego rodzaju sposobu zagospodarowania terenów znajdujących się w granicach omawianego terenu została ograniczona w projekcie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siedlec, które określa przeznaczenie terenów znajdujących się w granicach analizowanego mpzp. Ponadto dla fragmentów przedmiotowego obszaru obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i ich ustalenia odpowiednio zawarto w treści przedmiotowej uchwały projektu planu. Uwzględniono jednak likwidację maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy w odległości 12 m od lasu, 
w związku z planowanym wyłączeniem z produkcji leśnej działek nr 386/2 i 387. 
Na pozostałych terenach nie istnieje ryzyko zabudowania terenu w oparciu o decyzje 
o warunkach zabudowy, gdyż teren musi być wyłączony z produkcji leśnej w procedurze opracowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Proponowane na tym etapie rozwiązanie alternatywne mógłoby stanowić wariant „0”, a więc nie podejmowanie żadnych działań planistycznych na przedmiotowym obszarze.

Ponadto, nie przewiduje się dodatkowej analizy alternatywnych rozwiązań, 
w tym minimalizujących lub eliminujących zagrożenia środowiska, do przewidywanych 
w projekcie planu rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych, ponieważ zastosowane rozwiązania czynią zadość zasadom ochrony środowiska, są zgodne z przepisami prawa, 
a opis działań ograniczających występujące i potencjalne uciążliwości jest rozwinięciem zasad ochrony środowiska ustalonych w analizowanym dokumencie.

# streszczenie i wnioski

Prognoza oddziaływania na środowisko stanowi podstawowy dokument, niezbędny 
do przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko skutków realizacji polityki, strategii, planu lub programu. Konieczność 
jej opracowania wynika bezpośrednio z zapisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zasadniczym celem prognozy oddziaływania na środowisko jest diagnoza obecnego stanu środowiska oraz wskazanie potencjalnego negatywnego oddziaływania realizacji ustaleń projektu planu, przy uwzględnieniu jego poszczególnych komponentów, w tym: powierzchni ziemi, warunków wodnych, różnorodności biologicznej, krajobrazu, flory i fauny, powietrza oraz klimatu akustycznego.

W niniejszym opracowaniu wzięto również pod uwagę oddziaływanie realizacji ustaleń projektu planu na ludzi, dobra materialne, a także dziedzictwo kulturowe.

Powyższa prognoza oddziaływania na środowisko dotyczy projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w południowej części miejscowości Siedlec, który opracowywany jest na podstawie uchwały nr XL/195/2017 Rady Gminy Siedlec z dnia 07 listopada 2017 r. Powierzchnia obszaru objętego projektem planu wynosi około 5,37 ha. Teren jest położony jest w południowo – zachodniej części województwa wielkopolskiego, w powiecie wolsztyńskim, w gminie Siedlec. Według wypisu z rejestru gruntów sporządzonego przez Starostę Wolsztyńskiego działki stanowią: lasy, grunty orne, łąki trwałe i droga. Przedmiotowy teren położony jest w przy drodze gminnej (fragment wchodzi w granice opracowania), terenów leśnych, Rowu Żodyńskiego. Obszar opracowania oddalony jest o ok. 13 km w kierunku wschodnim od lotniska Babimost oraz około 500 m od drogi krajowej nr 32. W odległości około 200 m w kierunku północno-zachodnim od przedmiotowego obszaru znajduje się teren zabudowy produkcyjno-usługowej zakładów mięsnych. Teren jest niezabudowany.

W obecnie obowiązującym Studium przyjęto następujące kierunki zagospodarowania: lasy, teren potencjalnej lokalizacji obiektów zorganizowanej działalności gospodarczej (potencjalne tereny rozwoju i lokalizacji obiektów działalności gospodarczej oraz urządzeń infrastruktury technicznej), teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej bez prawa do zabudowy oraz teren drogi gminnej.

Obszar opracowania położony jest w zasięgu uzbrojenia technicznego, tj. sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, elektroenergetycznej i gazowej.

Plan będzie narzędziem, które umożliwi odpowiednie zagospodarowanie terenu, wprowadzenie nowej zabudowy z uwzględnieniem ładu przestrzennego oraz określi właściwą obsługę komunikacyjną. Przedmiotowy obszar wymaga czytelnego ustalenia przeznaczenia terenu, określenia charakteru zabudowy oraz szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu. Przystąpienie do sporządzania planu umożliwia społeczeństwu wpływ na przyszłe zagospodarowanie terenu, poprzez możliwość udziału w procesie opracowania planu.

Ustalenia projektu planu wprowadzają przekształcenia struktury funkcjonalno-przestrzennej. W opracowaniu uwzględniono wnioski obywateli i instytucji składanych 
w ramach przeprowadzonej procedury. Istotnym elementem sporządzenia planu 
jest sformułowanie zasad ochrony środowiska przyrodniczego, jego zasobów przyrodniczych i krajobrazowych.

Obsługę terenów znajdujących się w granicach przedmiotowego obszaru zapewniają ulice położone w granicach opracowania tj. droga klasy lokalnej KD-L i droga wewnętrzna KDW.

Projekt planu ustala przeznaczenie terenów pod:

- teren zabudowy usługowej, oznaczony na rysunku planu symbolem U,

- teren zabudowy usługowej lub obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, oznaczony na rysunku planu symbolem U/P,

- teren drogi publicznej klasy lokalnej, oznaczony na rysunku planu symbolem KD-L,

- teren drogi wewnętrznej, oznaczony na rysunku planu symbolem KDW.

Wskazując nowe przeznaczenie terenu kierowano się zasadą zrównoważonego rozwoju, w którym to potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie. Likwidacja terenów leśnych rekompensowana będzie wyznaczeniem wysokiego udziału powierzchni biologicznie czynnej, wyznaczeniem strefy zieleni łąkowej na terenie U/P i optymalnej wielkości powierzchni zabudowy działki budowlanej. Ponadto zmiana przeznaczenia terenu nie dotyczy żadnych form ochrony przyrody, wykazanych w ustawie o ochronie przyrody ani też obszarów Natura 2000. Ponadto obszar położony przy terenach produkcyjnych i nie stanowi obszaru atrakcyjnego akustycznie i turystycznie. Nowe przeznaczenie terenu wspomoże rozwój gospodarczy. Inwestycja nie będzie uciążliwa dla ludzi z uwagi na odsunięcie od zbiorowisk ludzkich.  Ponadto kontynuowana będzie działalność gospodarcza, która obecnie zajmuje już znaczne powierzchnie terenów na północ od obszaru opracowania.

Prognoza składa się z dziesięciu części. W pierwszej omówiono podstawy formalno
-prawne, metodologię i zasadność jej sporządzania. W drugiej części scharakteryzowano poszczególne elementy środowiska przyrodniczego oraz ich wzajemne powiązania, 
w tym rzeźbę terenu, budowę geologiczną i warunki gruntowe, warunki wodne, szatę roślinną, świat zwierzęcy, gleby, klimat lokalny. Omówiono również położenie omawianego obszaru w przestrzeni gminy oraz jego obecne zagospodarowanie. Określono stan środowiska przyrodniczego w zakresie jakości powietrza, wód oraz klimatu akustycznego. W trzeciej części prognozy szczegółowo omówiono istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia projektu planu, w szczególności dotyczące obszarów chronionych 
na podstawie ustawy o ochronie przyrody. W czwartej części przedstawiono cel i zapisy projektu planu. Wskazano również powiązania ich z zapisami innych dokumentów – Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siedlec
oraz Programem Ochrony Środowiska gminy Siedlec na lata 2016-2025 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2030. Wykazano także potencjalne skutki dla środowiska i przestrzeni w wyniku braku realizacji ustaleń projektu planu.  W piątej części omówiono podstawowe cele ochrony środowiska, formułowane na szczeblu międzynarodowym, krajowym i lokalnym, natomiast w szóstej części omówiono potencjalne oddziaływanie realizacji ustaleń projektu planu na poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego. W części siódmej wskazano rozwiązania mające na celu eliminowanie i ograniczanie negatywnych oddziaływań 
na środowisko, mogących być rezultatem realizacji ustaleń projektowanego planu. Część ósma dotyczy propozycji w zakresie przeprowadzania metod analizy skutków realizacji zapisów projektu planu oraz częstotliwości jej przeprowadzania. W części dziewiątej przedstawiono rozwiązania alternatywne do rozwiązań przyjętych w projektowanym dokumencie. Ostatnia - dziesiąta część - stanowi streszczenie oraz przedstawia wnioski z przedmiotowego dokumentu jakim jest Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w południowej części miejscowości Siedlec.

W granicach obszaru objętego projektem planu zidentyfikowano problemy ochrony środowiska, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu. Do istotnych 
z planistycznego punktu widzenia zagadnień zaliczono przede wszystkim potrzebę określenia funkcji terenów wraz z parametrami zabudowy, potrzebę rozwiązań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, dostępu komunikacyjnego oraz rozwiązań akustycznych.

Teren nie znajduje się w zasięgu obszaru zagrożonego procesami geodynamicznymi.

Ze względu na specyfikę obszaru opracowania, głównym założeniem analizowanego projektu mpzp było docelowe określenie funkcji terenów, określenie charakteru 
i intensywności możliwej do realizacji zabudowy.

Analizowany projekt mpzp przewiduje zmiany w zakresie dotychczasowego sposobu zagospodarowania i użytkowania części terenów zlokalizowanych w jego granicach. Projekt planu umożliwia wprowadzenie nowych funkcji terenów i nowej zabudowy w miejscu istniejących lasów.

Ponadto dla fragmentów przedmiotowego obszaru obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i ich ustalenia odpowiednio zawarto w treści przedmiotowej uchwały projektu planu. Uwzględniono jednak likwidację maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy w odległości 12 m od lasu, w związku z planowanym wyłączeniem z produkcji leśnej działek nr 386/2 i 387. Na pozostałych terenach nie istnieje ryzyko zabudowania terenu w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy, gdyż teren musi być wyłączony z produkcji leśnej w procedurze opracowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Plan zakłada rozbudowę sieci dróg poprzez wyznaczoną w ramach projektu planu drogę wewnętrzną KDW. Ponadto rozbudowie podlegać będzie sieć infrastruktury technicznej.

Docelowa realizacja ustaleń projektu planu przyczyni się do czytelnego określenia funkcji zlokalizowanych na tym obszarze oraz podniesienia walorów estetyczny i rangi miejsca.

Realizacja ustaleń planu spowoduje również wystąpienie niekorzystnych wpływów 
na środowisko przyrodnicze. Przede wszystkim wzrosną: ilość powierzchni uszczelnionych oraz natężenie ruchu samochodowego w związku z możliwością wystąpienia większej ilości osób na terenie. Skala oraz zasięg tych zmian nie spowoduje natomiast znaczących zmian w środowisku.

Ze względu na prawdopodobieństwo wystąpienia niekorzystnych oddziaływań 
o zróżnicowanym charakterze, intensywności oraz zasięgu przestrzennym, do projektu mpzp wprowadzono szereg zapisów, których realizacja w sposób znaczący zminimalizuje ryzyko wystąpienia negatywnych skutków w środowisku. Do najważniejszych z nich należą zapisy ustalające:

- maksymalną powierzchnię zabudowy na terenach, na których umożliwiono realizację zabudowy,

- minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej, jaki musi zostać zachowany 
w obrębie działek budowlanych,

- zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenu,

- ochronę zieleni łąkowej w strefie zieleni łąkowej na terenie U/P, zgodnie z rysunkiem planu,

- zakaz magazynowania materiałów mogących powodować zanieczyszczenie środowiska 
w miejscach nieizolowanych od powierzchni terenu na terenie U/P,

- sposób zagospodarowania wód opadowych i roztopowych, zaopatrzenia w wodę 
i odprowadzania ścieków,

- stosowania indywidualnych systemów grzewczych i paliw charakteryzujących się niskimi wskaźnikami emisji zanieczyszczeń, a także paliw pozyskiwanych z odnawialnych źródeł energii.

Do projektu planu wprowadzono również zapisy umożliwiające zapewnienie właściwego klimatu akustycznego i tak odpowiednio ustalono:

- dla terenu U w przypadku lokalizacji obiektów zamieszkania zbiorowego zapewnienie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku - jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego,

- dla terenu U/P w przypadku lokalizacji budynków usługowych z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi stosowanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych wynikających z zasad akustyki budowlanej.

Wprowadzone do projektu mpzp ustalenia z zakresu ochrony środowiska i przyrody uznaje się za wystarczające. Przewiduje się, że ich realizacja pozwoli na zminimalizowanie skali negatywnych oddziaływań związanych z realizacją nowych inwestycji budowlanych 
i infrastrukturalnych oraz zapobiegnie możliwości wystąpienia znaczących zmian w zakresie jakości poszczególnych komponentów środowiska (na analizowanym obszarze). Warunkiem optymalnego funkcjonowania środowiska w obrębie terenów zlokalizowanych w granicach obszaru opracowania będzie precyzyjne wyegzekwowanie ustaleń projektu mpzp i restrykcyjne przestrzeganie przepisów i wymogów ochrony środowiska, wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Analiza rozwiązań przyjętych w projekcie mpzp pozwala także założyć, iż pełna 
i docelowa ich realizacja nie spowoduje wystąpienia znaczących negatywnych oddziaływań zarówno na terenach objętych planem, jak i na terenach sąsiednich,.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że zapisy przedmiotowego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uwzględniają jednocześnie cele ochrony środowiska ustalone na szczeblu międzynarodowym, krajowym i lokalnym.

W niniejszej prognozie przedstawiono także propozycje dotyczące zakresu monitoringu realizacji ustaleń projektu mpzp, wskazując jednocześnie na trudności z określeniem częstotliwości jego przeprowadzania, wynikające z charakteru miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

# Footnotes

Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.

Dz. U. z 2018 r. poz. 1945

baza.pgi.gov.pl

(Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm.)

(Dz. U. z 2018 r., poz. 2067 z późn. zm.)

Roczna ocena jakości powietrza w województwie wielkopolskim za rok 2017, Wojewódzki Inspektorat Ochrony 	Środowiska w Poznaniu, Poznań 2018

art. 87 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.)

Dz. U. z 2016 r., poz. 1967

na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów 
(Dz. U. z 2014, poz. 1408)

Uchwała Nr XXXVIII/186/2017 Rady Gminy Siedlec z dnia 5 września 2017 r. oraz Uchwała Nr XXXIX/190/2017 
Rady Gminy Siedlec z dnia 3 października 2017 r.

Dyrektywa 2000/60/WE Parlamenty Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego 
   działania w dziedzinie polityki wodnej(Dz. Urz. WE L 327 z 22 grudnia 2000 r.)

M.P. Nr 40, poz. 451

Dz.U. z 2017 r., poz. 1289 z późn. zm.

Dz. U. z 2015 r., poz. 1422

norma emisji EURO I (91/441/EC), EURO II (94/12/EC, 96/69/EC), EURO III i EURO IV (wprowadzona Dyrektywą 98/69/EC) oraz EURO V (2007/715/EC), EURO VI (2007/715/EC)

utworzonemu ustawą z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska

w tym m.in. w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia  19 lipca 2016  r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1178, rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U. 2011 Nr 288 poz.1697)