UCHWAŁA NR ......................

RADY GMINY SIEDLEC

z dnia ................................

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w południowej części miejscowości Siedlec.

# Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60) uchwala się, co następuje:

§ 1

- Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w południowej części miejscowości Siedlec, zwany dalej „planem”, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siedlec (Uchwała Nr XXXIX/227/2002 Rady Gminy Siedlec z dnia 30 sierpnia 2002 r. z późniejszymi zmianami).

- Granicę obszaru objętego planem określa rysunek planu.

- Integralnymi częściami uchwały są:

- załącznik Nr 1 – stanowiący rysunek planu zatytułowany: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w południowej części miejscowości Siedlec, opracowany w skali 1: 1000;

- załącznik Nr 2 – stanowiący rozstrzygnięcie Rady Gminy Siedlec o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu;

- załącznik Nr 3 – stanowiący rozstrzygnięcie Rady Gminy Siedlec o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§ 2

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

- budynku pomocniczym – należy przez to rozumieć budynek garażowy, gospodarczy lub garażowo-gospodarczy;

- intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy, tj. sumę powierzchni całkowitej kondygnacji nadziemnych wszystkich budynków na działce budowlanej, w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej;

- ogrodzeniu ażurowym - należy przez to rozumieć ogrodzenie, w którym udział powierzchni pełnej wynosi nie więcej niż 30%;

- powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć sumę powierzchni wszystkich budynków zlokalizowanych na działce budowlanej, wyznaczonych przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi ścian budynku na powierzchnię terenu;

- tablicy informacyjnej – należy przez to rozumieć element informacji turystycznej, przyrodniczej lub porządkowej.

§ 3

W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

  - teren zabudowy usługowej, oznaczony na rysunku planu symbolem U;

  - teren zabudowy usługowej lub obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, oznaczony na rysunku planu symbolem U/P;

  - teren drogi publicznej klasy lokalnej, oznaczony na rysunku planu symbolem KD-L;

  - teren drogi wewnętrznej, oznaczony na rysunku planu symbolem KDW.

§ 4

W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

- zakaz lokalizacji:

  - nowych napowietrznych sieci infrastruktury technicznej,

  - ogrodzeń pełnych od strony terenów dróg,

  - ogrodzeń betonowych i żelbetowych z wyłączeniem podmurówki,

  - urządzeń reklamowych, z wyjątkiem umieszczanych na jednej z elewacji budynków usługowych i produkcyjnych o powierzchni urządzenia nieprzekraczającej 15% powierzchni tej elewacji i nie większej niż 10 m2,

  - szyldów, tablic informacyjnych i urządzeń reklamowych z wykorzystaniem ekranów plazmowych typu LED i typu LCD,

  - szyldów, tablic informacyjnych i urządzeń reklamowych w sposób przysłaniający otwory okienne, drzwiowe oraz detale architektoniczne;

- dopuszczenie lokalizacji:

- dojść, dojazdów,

- urządzeń budowlanych,

- sieci infrastruktury technicznej, z zastrzeżeniem pkt 1 lit. a,

- obiektów małej architektury,

- tablic informacyjnych, z zastrzeżeniem pkt 1 lit. e-f,

- urządzeń reklamowych z zastrzeżeniem pkt 1 lit. d - f,

- od terenu drogi publicznej KD-L szyldów o łącznej powierzchni nie większej niż 5 m2, z zastrzeżeniem pkt 1 lit. e-f,

- ogrodzeń ażurowych o wysokości nie większej niż 2,0 m,

- ogrodzeń pełnych na granicy sąsiednich działek budowlanych, o wysokości nie większej niż 2,0 m.

§ 5

W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu ustala się:

- na terenie U/P dopuszczenie lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;

- na terenie U zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;

- dla terenu U w przypadku lokalizacji obiektów zamieszkania zbiorowego zapewnienie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku - jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego;

- dla terenu U/P w przypadku lokalizacji budynków usługowych z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi stosowanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych wynikających z zasad akustyki budowlanej;

- zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenu;

- zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej lub z własnego ujęcia wody, zgodnie z przepisami odrębnymi;

- w zakresie wód opadowych i roztopowych:

  - na terenach U i U/P odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej z dopuszczeniem zagospodarowania na własnym nieutwardzonym terenie lub do dołów chłonnych, z uwzględnieniem lit. b,

  - w przypadku wyznaczenia parkingów na terenach U i U/P odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej lub do dołów chłonnych po ich uprzednim podczyszczeniu,

  - na terenach KD-L i KDW odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej lub do dołów chłonnych po ich uprzednim podczyszczeniu;

- odprowadzanie ścieków bytowych i komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej, 
z dopuszczeniem odprowadzania do szczelnych zbiorników bezodpływowych;

- dopuszczenie lokalizacji urządzeń służących do podczyszczania ścieków komunalnych oraz wód opadowych i roztopowych;

- stosowanie indywidualnych systemów grzewczych i paliw charakteryzujących się niskimi wskaźnikami emisji zanieczyszczeń, a także paliw pozyskiwanych z odnawialnych źródeł energii.

§ 6

W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej ustala się:

- w strefie „W” ochrony archeologicznej ochronę zabytków archeologicznych zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych;

- ochronę zabytków archeologicznych w strefie stanowiska archeologicznego, ujętego w wojewódzkiej ewidencji zabytków pod nr AZP 58-19, oznaczonego na rysunku planu;

- wymóg prowadzenia archeologicznych prac dokumentacyjno-zabezpieczających przy zamierzeniach inwestycyjnych naruszających strukturę gruntu.

§ 7

W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, ustala się:

- zakaz lokalizacji zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych na terenie U/P;

- uwzględnienie w zagospodarowaniu terenu wymagań i ograniczeń wynikających z przebiegu sieci infrastruktury technicznej;

- uwzględnienie warunków gruntowo-wodnych i geotechnicznych przy realizacji poszczególnych inwestycji;

- zakaz lokalizacji obiektów budowlanych w strefie kontrolowanej sieci gazowej wysokiego ciśnienia DN 300 na terenie U/P.

§ 8

W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, ustala się nadanie spójnego charakteru obiektom małej architektury, oświetleniu oraz nawierzchniom, w granicach terenu drogi publicznej KD-L.

§ 9

W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania, 
na terenie oznaczonym symbolem U/P ustala się:

- lokalizację zabudowy usługowej lub obiektów produkcyjnych, składów i magazynów;

- lokalizację zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i wiat, zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu maksymalnymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;

- zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 300 m2;

- dopuszczenie lokalizacji:

    - budynków pomocniczych,

    - wiat:

- o powierzchni zadaszenia każdej z wiat nie większej niż 500 m2,

- o łącznej powierzchni zadaszenia wszystkich wiat nie większej niż 250 m2 na każde 1000 m2 powierzchni działki budowlanej,

- o wysokości nie większej niż 7,0 m,

    - stacji transformatorowych,

    - parkingów naziemnych;

- ochronę zieleni łąkowej w strefie zieleni łąkowej, wskazanej na rysunku planu;

- zakaz magazynowania materiałów mogących powodować zanieczyszczenie środowiska 
w miejscach nieizolowanych od powierzchni terenu;

- powierzchnię zabudowy działki budowlanej nie większą niż 60%;

- powierzchnię biologicznie czynną działki budowlanej nie mniejszą niż 20%;

- intensywność zabudowy nie mniejszą niż 0,1 i nie większą niż 2,4;

- wysokość budynków nie większą niż 12 m;

- dachy o dowolnej geometrii;

- kolor pokrycia dachów, o kącie nachylenia połaci dachowych powyżej 20o, w odcieniach czerwonym, brązowym, czarnym lub grafitowym;

- ściany zewnętrzne budynków w kolorystyce białej, szarej lub beżowej oraz przy wykorzystaniu materiału ceramicznego, płyt warstwowych, kamienia lub drewna;

- powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych, z wyłączeniem działek pod lokalizację obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, dojścia i dojazdy, nie mniejszą niż 3000 m2;

- w przypadku lokalizacji wolno stojącej stacji transformatorowej dopuszczenie wydzielenia działki budowlanej o powierzchni nie mniejszej niż 20 m2;

- wysokość wolno stojącej stacji transformatorowej nie większą niż 3,6 m;

- dostęp do przyległej drogi publicznej bezpośrednio lub poprzez drogę wewnętrzną;

- zapewnienie stanowisk postojowych, zgodnie z § 13 pkt 4-6.

§ 10

W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania, 
na terenie oznaczonym symbolem U ustala się:

- lokalizację zabudowy usługowej;

- lokalizację budynków, zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu maksymalnymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;

- zakaz lokalizacji:

- obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 300 m2,

- blaszanych budynków pomocniczych;

- dopuszczenie lokalizacji:

- kondygnacji podziemnych,

- budynków pomocniczych,

- stacji transformatorowych,

- parkingów naziemnych;

- powierzchnię zabudowy działki budowlanej nie większą niż 40%;

- powierzchnię biologicznie czynną działki budowlanej nie mniejszą niż 30%;

- intensywność zabudowy nie mniejszą niż 0,1 i nie większą niż 1,2;

- wysokość budynków nie większą niż 2 kondygnacje nadziemne i nie większą niż 8 m;

- dachy o dowolnej geometrii;

- kolor pokrycia dachów, o kącie nachylenia połaci dachowych powyżej 20o, w odcieniach czerwonym, brązowym, czarnym lub grafitowym;

- ściany zewnętrzne budynków w kolorystyce białej, szarej lub beżowej oraz przy wykorzystaniu materiału ceramicznego, kamienia lub drewna;

- powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych, z wyłączeniem działek pod lokalizację obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, dojścia i dojazdy, nie mniejszą niż 2500 m2;

- w przypadku lokalizacji wolno stojącej stacji transformatorowej dopuszczenie wydzielenia działki budowlanej o powierzchni nie mniejszej niż 20 m2;

- wysokość wolno stojącej stacji transformatorowej nie większą niż 3,6 m;

- bezpośredni dostęp do przyległej drogi publicznej;

- zapewnienie stanowisk postojowych, zgodnie z § 13 pkt 4-6.

§ 11

W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu oznaczonego symbolem KD-L, ustala się:

- w zakresie klasyfikacji dróg publicznych – drogę publiczną klasy lokalnej;

- szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu;

- lokalizację jezdni o szerokości nie mniejszej niż 5,5 m;

- lokalizację co najmniej jednostronnego chodnika, z uwzględnieniem pkt 7;

- lokalizację ścieżki rowerowej dwukierunkowej, o szerokości co najmniej 2 m, 
po wschodniej stronie drogi;

- wprowadzenie rozwiązań ułatwiających ruch rowerowy;

- dopuszczenie zamiany chodnika i ścieżki rowerowej na ścieżkę pieszo-rowerową;

- zakaz lokalizacji miejsc postojowych oraz miejsc do przeładunku towarów.

§ 12

W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu oznaczonego symbolem KDW ustala się:

- szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu;

- lokalizację:

    - jezdni o dwóch pasach ruchu,

    - skrzyżowań z ulicami poprzecznymi,

    - lokalizację chodnika po północnej stronie drogi,

    - lokalizację placu do zawracania w przypadku nieprzejezdnego zakończenia drogi;

- zakaz lokalizacji miejsc postojowych oraz miejsc do przeładunku towarów.

§ 13

W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się:

  - zachowanie ciągłości powiązań elementów pasa drogowego w granicach planu oraz z zewnętrznym układem komunikacyjnym, z uwzględnieniem pozostałych ustaleń planu;

  - parametry układu drogowego zgodnie z klasyfikacją, w zakresie niedefiniowanym ustaleniami planu;

  - dopuszczenie lokalizacji dodatkowych, innych niż ustalone planem, elementów zagospodarowania pasa drogowego, w tym drogowych obiektów inżynierskich;

  - nakaz zapewnienia na działce budowlanej stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, w łącznej liczbie nie mniejszej niż:

    - na każdych 100 zatrudnionych w zakładach produkcyjnych: 20 stanowisk postojowych, w tym 4 dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową,

    - na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej biur: 20 stanowisk postojowych, w tym 2 dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową,

    - na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej w obiektach handlowych: 25 stanowisk postojowych, w tym 3 dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową,

    - na każde 100 miejsc w obiektach gastronomicznych: 20 stanowisk postojowych, w tym 4 dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową,

    - na każde 100 łóżek w hotelach: 30 stanowisk postojowych, w tym 2 dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową,

    - na każdych 100 korzystających jednocześnie z usług sportu i rekreacji: 10 stanowisk postojowych, w tym 2 dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową,

    - na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej obiektów usługowych, innych niż wymienione w lit. a-f: 20 stanowisk postojowych, w tym 2 dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową;

5)	nakaz zapewnienia na działce budowlanej stanowisk postojowych dla rowerów, w łącznej liczbie nie mniejszej niż:

    - na każdych 100 zatrudnionych w zakładach produkcyjnych: 20 stanowisk postojowych,

    - na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej biur: 20 stanowisk postojowych,

    - na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej lokali handlowych: 20 stanowisk postojowych,

    - na każde 100 miejsc w obiektach gastronomicznych: 10 stanowisk postojowych,

    - na każdych 100 korzystających jednocześnie z usług sportu i rekreacji: 10 stanowisk postojowych,

    - na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej obiektów usługowych, innych niż wymienione w lit. a-e: 20 stanowisk postojowych;

6)	w przypadku lokalizacji usług i zakładów produkcyjnych wymagających przeładunku towarów, nakaz zapewnienia na działce budowlanej miejsc do tego przeładunku, zlokalizowanych poza stanowiskami postojowymi wymienionymi w pkt 4 i 5.

§ 14

W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej ustala się powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci.

§ 15

Obszar objęty granicami planu położony jest w zasięgu koncesji PGNiG S.A. w Warszawie nr 24/95/Ł z dnia 12.10.2016 r. na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż w obszarze Świebodzin-Wolsztyn, ważnej do dnia 12.10.46 r.

§ 16

W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów ustalenia § 2 pkt 3, § 4 pkt 1 lit. b-f oraz § 4 pkt 2 lit. d-i, obowiązują do dnia wejścia w życie uchwały, o której mowa w art. 37a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 17

Ustala się stawkę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlec.

§ 19

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.